宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司文件

宁紫文〔2018〕117号                  签发人：杨君奎

关于中央环保督查中卫专项工作组

反馈检查问题整改方案

中卫市环境保护局：

为认真做好中央环保督查中卫专项工作组反馈检查问题的整改工作，进一步明确整改目标，强化整改措施，确保检查问题整改全面落实到位，特制定本方案。

一、整改任务及目标

（一）整改任务

1.公司生产车间蛋氨酸成品库房无组织气体未进行有组织收集治理。

2.污水处理站封闭运行。

（二）整改目标

1.针对“公司生产车间蛋氨酸成品库房无组织气体未进行有组织收集治理”问题，公司将对蛋氨酸成品库房无组织气体进行统一收集治理后达标排放。

2.针对“污水处理站封闭运行”问题，公司将对污水处理站密闭情况进行检查，确保废水治理过程产生的气体进行统一收集治理后达标排放，无异味外溢。

二、整改措施

（一）生产车间蛋氨酸成品库房无组织气体进行有组织收集治理整改措施

公司生产车间蛋氨酸成品库房为公司一、二期蛋氨酸包装及暂存场所，共两处。针对这个问题，公司制定如下整改措施：

1.对两处场所中蛋氨酸包装区域上方增设无组织气体收集抽风管道系统。

2.对两处场所分别增设1台抽风机，对无组织气体进行负压收集。

3.对两处场所各增设1套布袋除尘系统,对蛋氨酸粉尘进行除尘回收。

4.将除尘后的气体分别送至一、二期尾气末端治理系统处理。

5.对两处场所厂房进行全面检查，封补漏点，达到厂房全密闭，微负压状况。

6.确保2018年8月20日前完成整改。

（二）污水处理站封闭运行的整改措施

1.公司污水处理站废水收集池、预处理池、生化调节池及厌氧池在建设初期均进行了密闭收集，并使用引风机将各池气体抽至PV系统+生物滴漏+UV光解+活性炭吸附四级处理系统处理后达标排放。

2.对污水处理站密闭情况进行检查，确保废水治理过程产生的气体能够完全收集处理，无异味外溢。

三、组织保障

（一）加强组织领导，实行问题包干

公司召开专题会议，成立整改工作领导小组，杨君奎总经理任组长，刘帮林、杨勇、夏正宗任副组长，针对整改问题，按照“五定”原则，责任到人。

（二）加强统筹协调，确保按期完成

公司总经理杨君奎牵头统筹协调，由常务副总刘帮林及设备副总杨勇负责整改措施的制定，安全环保分管副总夏正宗负责整改进度跟进及整改效果落实，确保整改项目按时、按质完成。

宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司

2018年7月12日

主送：中卫市环境保护局。

宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司办公室   2018年7月12日印发