建设项目环境影响报告表

（试 行）

项 目 名 称：     生产汽车零部件项目

建 设 单 位（盖章）：    沈阳华暠汽车零部件有限公司

编制日期：2019年5月

国家环境保护总局制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称――指项目核名通知单时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别――按国标填写。

4.总投资――指项目投资总额。

5.主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、和距厂界距离等。

6.结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，诶出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况表

| 项目名称 | 生产汽车零部件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沈阳华暠汽车零部件有限公司 |
| 法人代表 | 王文江 | 联系人 | 刘湖悦 |
| 通讯地址 | 辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十一号路168号 |
| 联系电话 | 13889116295 | 传真 | / | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十一号路168号 |
| 立项审批 部门 | 沈阳经济技术开发区发展和改革局 | 批准文号 | 沈开发改备[2016]13号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3660汽车零部件及配件制造 |
| 占地面积 （平方米） | 33705.36 | 绿化面积 （平方米） | 4800 |
| 总投资 (万元) | 16000 | 其中：环保投资(万元) | 48 | 环保投资占总投资比例 | 0.3% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期竣工日期 | 2019年8月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 本项目建设单位为沈阳华暠汽车零部件有限公司，沈阳华暠汽车零部件有限公司为新民市华星机械工业有限公司的全资子公司。 公司原设计以复合塑料为原材料生产仪表盘总成、保险杠总成、顶棚、侧板、门板等车身注塑零部件，拟引进设备主要有注塑设备、模压设备、试验检测设备等，预计生产能力为年产车身注塑制件10万套。该项目已于2017年11月16日取得沈阳市环境保护局经济技术开发区环境保护局环评批复文件（文号沈环保经开审字[2017]0073号）。 由于市场对产品要求不断提高，为适应市场需求，同时，随着新型注塑设备迭出，原环评中设计设备及工艺已经不能满足项目需求，故在实际建设中，项目采用一体化注塑设备，新增冲压生产线，项目变化构成了重大变动。依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境管理条例》，建设单位需要重新履行环评报批手续。 沈阳华暠汽车零部件有限公司委托辽宁昌鑫环境工程咨询有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作（环评委托书见附件1）。在接受委托后，辽宁昌鑫环境工程咨询有限公司进行了现场勘察，收集了相关资料，在此基础上，完成了本报告表的编制工作。 二、项目基本情况 1、项目概况 项目名称：生产汽车零部件项目 建设单位：沈阳华暠汽车零部件有限公司 建设地点：辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十一号路168号，未变更，地理位置图见附图1。 建设性质：新建 劳动定员及工作制度：50人，采用1班制，年运行300天。未变更，。 2、项目投资 本项目总投资16000万元，其中拟申请银行贷款2000万元，其余资金由企业自筹，未变更。 3、建设内容 本项目规划占地面积33705.36平方米，总建筑面积18344平方米（计容建筑面积 46520平方米），主要建筑内容有厂房、办公楼、收发室等。 项目原以复合塑料为原材料生产仪表盘总成、保险杠总成、顶棚、侧板、门板等车身注塑零部件。本项目产品全部为汽车零部件中塑料制品部分，项目生产过程中不涉及喷涂、喷漆等工艺。拟引进设备主要有注塑设备、模压设备、试验检测设备等，预计生产能力为年产车身注塑制件10万套。 项目调整后：建设注塑生产线4条，采用密闭注塑设备4套，生产能力为年产车身注塑制件100万套。建设冲压生产设备7台，年生产冲压零部件500万件。 本项目平面布置图见附图2，项目组成情况详见表1。 表1 项目组成一览表 序号 工程类别 项目 内容及规模 变更情况 1 主体工程 1#厂房 1座，1层建筑，占地面积9954m2，建筑面积9954m2，层高13.15m，主要功能为注塑车间。 1#厂房主体结构均未变更，变更内容为：车间内建设注塑和冲压两个生产工序。 2#厂房 1座，1层建筑，占地面积5682m2，建筑面积5682m2，层高13.15m，远期计划作为冲压车间。 2#厂房主体结构均未变更，尚未建设，远期功能未确定。 2 储运工程 库房 - 变更内容：新建库房1座，1层建筑，占地面积1000m2，用于储存废铁料。 3 配套工程 办公楼 1座，3层建筑（部分4层），占地面积：900m2；建筑面积2700m2。 未变更 收发室 1座，1层建筑，占地面积36m2。 未变更 4 公用工程 供电系统 本项目供电电源接自市政电网。 未变更 供水系统 本项目供水取自市政供水管网 未变更 排水系统 生活废水经化粪池处理后排入市政管网 未变更 供热系统 厂区采暖取自市政供暖 厂区采暖采用电供暖 环保工程 废气治理 有机废气经集气罩收集经活性炭吸附后排放；打磨粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后排放；食堂油烟经油烟净化设施处理后排放。 变更内容：实际建设中注塑工序采用密闭一体注塑设备，通过注塑过程温度调控控制有机废气排放，未设置集气罩加活性炭吸附设备。一体化注塑设备产品无需打磨修饰，故未设置布袋除尘器。食堂油烟排放位置未发生变化。 废水治理 生活废水经化粪池处理后排入市政管网，化粪池有效容积50m3；冷却水循环使用不外排； 未变更 噪声治理 设备隔音、降噪、减振措施 未变更 固废治理 员工生活定点收集，由环卫部门定期清运；废活性炭由有资质单位回收。 变更内容：变更后，项目不产生废活性炭，冲压工序产生废润滑油，由有资质单位回收，冲压工序废边角料外售综合利用。 绿化 绿化面积为4800m2 未变更 主要设备 本项目主要设备清单见表2。 表2 主要设备一览表 编号 原环评设备 变更后设备 名称 数量 名称 数量 1 注塑机 8台 压力机（4吨） 1台 2 模压机 1台 压力机（3吨） 3台 3 三坐标 1台 压力机（2吨） 2台 4 脱模机 3台 压力机（1吨） 1台 5 模具 70套 机器人（SR120D） 7台 6 注塑机（MA3800IIS/2250） 2台 7 注塑机（JU16000IIS-14600） 2台 8 综合进料设备 1套 9 模具 70套 5、产品方案及产品产量 原环评：本项目以复合塑料为原材料生产仪表盘总成、保险杠总成、顶棚、侧板、门板等车身注塑零部件，拟引进设备主要有注塑设备、模压设备、试验检测设备等，预计生产能力为年产车身注塑制件10万套。 变更后：生产能力为年产车身注塑制件100万套，冲压设备500万件。 6、劳动定员 公司拟设总经理，副总经理，财务总监，运营总监。下设综合办公室、设备动力处、质量技术处、储运处、采购供应处、财务处、车间。劳动定员为 50 人。 未变更。 7、原辅料及能源消耗 本项目主要消耗的能源为水和电，消耗情况见表3，主要原料性能见表4。 变更内容： ①根据建设单位实际设备调试进一步核实确认，原环评中10万套产品原料使用量1500t/a，为预估值，和实际生产偏差较大，现根据设备参数和设备调试结果，生产100万套产品，原料使用量为1050t/a。 ②新增冲压工序原料钢铁板。 表3 能源消耗情况表 名 称 单位 原环评 变更后 消耗量 型号 消耗量 型号 树脂 t/a 1500 ABS、PP、PVC、PC 1050 改性PP、改性PE、改性PA、改性ABS 脱模剂 L 4500 主要成分二甲基硅油及溶剂油 未变更 未变更 钢铁板 t/a - - 1000 水 m3/a 6810 - 未变更 未变更 电 104kW·h/a 25 市政电网 未变更 未变更 表4 原料性能一览表 物料名称 比重（g/cm3） 成型温度（℃） 物料性能 改性PE 0.94-0.96 140-220 耐腐蚀性，电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良，可以氯化，辐照改性，可用玻璃纤维增强.低压聚乙烯的熔点，刚性，硬度和强度较高，吸水性小，有良好的电性能和耐辐射性；高压聚乙烯的柔软性，伸长率，冲击强度和渗透性较好；超高分子量聚乙烯冲击强度高，耐疲劳，耐磨.低压聚乙烯适 于制作耐腐蚀零件和绝缘零件；高压聚乙烯适于制作薄膜等；超高分子量聚乙烯适于制作减震，耐磨及传动零件。 改性PA 1010-1.05 200-240 坚韧，耐磨，耐油，耐水，抗酶菌，但吸水大.尼龙6弹性好，冲击强度高，吸水较大尼龙66性能优于尼龙6，强度高，耐磨性好尼龙610与尼龙66相似，但吸水小，刚度低尼龙1010半透明，吸水小，耐寒性较好.适于制作一般机械零件，减磨耐磨零件，传动零件，以及化工，电器，仪表等零件成型性能。 改性PP 0.9-0.91 160-220 密度小，强度刚度，硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆，不耐模易老化。适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件成型性能 改性ABS 1.05 200-240 综合性能较好，冲击强度较高，化学稳定性，电性能良好；有高抗冲、高耐热、阻燃、增强等级别；流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。适于制作一般机械零件，减磨耐磨零件传动零件和电讯零件。 公用工程 本项目变更后，公用工程无变化。 （1）供水 本项目用水取自市政供水管网，项目用水主要为员工生活用水、绿化用水及循环水补水。 ①员工生活用水 本项目工作人员劳动总定员50名，全年工作时间 300天。根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2015）中的有关用水规定，用水量按50L/（人•d）计，本项目员工生活用水为2.5m3/d，750m3/a。 ②绿化用水 本项目绿化面积4800m2，根据《辽宁省行业用水定额》(DB21/T 1237-2015)，绿化用水量按4L/（m2•d）计，全年绿化150天，则日用水量19.2m3/d，年用水量为5760m3/a。 ③循环水补水 本项目需用冷却水对定型物料及注塑机进行冷却。使用的冷却水经配套的循环冷却水系统补充部分损失量后，循环使用，循环水量为10m3，不外排。循环水补水量为1t/d，300m3/a。 （2）排水 本项目废水主要为员工生活废水，本项目员工生活废水按用水量的85%计，则本项目员工生活废水量为2.1m3/d，637.5m3/a。本项目员工生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网。 图例 给水 排水 损耗 单位：m3/d 图1 水平衡图 （3）供电 本项目供电电源来自市政，年用电量为25万KW·h。 （4）供热 本项目员工采暖源自市政供暖管网。 平面布置方案 本项目新建4栋建筑，其中2座生产车间为单层建筑，建筑层高13.15m的建筑，办公楼为三层建筑。 本项目变更后，总体平面布局基本无变化，在1#厂房东侧增设1000m2库房一座。 三、协调性分析 1、产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中规定的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。 本项目不属于《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》中规定的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 项目规划选址合理性分析 本项目位于辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十一号路168号，中德沈阳高端装备制造产业园，用地规划图见图3，中德沈阳高端装备制造产业园规划布局结构图见图4。 项目选址不变，项目规划选址合理性及产业政策相符性未发生变化。符合政策及规划要求。 |
| 与本目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目占地原为闲置空地，无原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 地列位置 本项目位于辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十一号路168号，中德沈阳高端装备制造产业园，用地规划图见图3，中德沈阳高端装备制造产业园规划布局结构图见图4。 沈阳位于中国东北地区南部，辽宁省中部，南连辽东半岛，北依长白山麓，位处环渤海经济圈之内，是环渤海地区与东北地区的重要结合部，位于北纬41°48′11.75″、东经123°25′31.18″之间，全市总面积逾12948平方公里，市区面积3495平方公里。 沈阳经济技术开发区位于沈阳市西南部，创建于1988年6月，1993年4月经中华人民共和国国务院批准为国家级经济技术开发区，规划面积35平方公里。2002年6月18日，沈阳经济技术开发区与老工业基地铁西区合署办公成立铁西新区，总规划面积125平方公里，其中开发区规划面积86平方公里。2007年，原沈阳细河经济区并入沈阳经济技术开发区，总规划面积达到448平方公里，是辽宁省和沈阳市的发展重点--沈西工业走廊的起点。 2、气象条件 沈阳市地处中纬度北温带季风型半湿润大陆性气候区。年平均气温12.6℃；采暖期平均气温-5.2℃。其中1月份平均气温最低（-11.3℃）；非采暖期平均气温17.7℃，七月份平均气温最高（24.1℃）。年降水量680.4mm，多集中在7、8两月，并以7月份的平均降水量为最大（168.4mm）。采暖期各月平均降水量逐渐减少并以1月份为最少（7.0mm）。 年平均气压1011.2hPa；采暖期平均气压1019.1hPa；1月份平均气压最高1021.2hPa；非采暖期平均气压1005.5hPa，其中7月份平均气压最低997.1hPa.。年平均相对湿度63.0%，采暖期平均相对湿度较小57.8%，并以3、4月份最小52.0%；非采暖期平均相对湿度66.6%，并以7、8月份为最大78.0%。 全年主导风向为S风，频率为12.0%，次导风向为SSW风，频率为11.0%。采暖期主导风向为N，频率为13.0%，次导风向为S，频率为10.0%；非采暖期主导风向为S，频率为14.4%，次导风向为SSW，频率为12.9%。年平均风速3.30m/s，采暖期平均风速3.28m/s；非采暖期平均风速3.27m/s。其中4月份平均风速最大（4.40m/s），8月份平均风速最小（2.60m/s）。 3、地质地貌 （1）地貌与第四纪 沈阳位于辽东山地与下辽河平原的交接地带，细河由东向西穿过市区。地势总趋势是由东北向西南逐渐降低，地面平均海拔为45m。市区地貌除东北部分布有阶梯状台地外，其他地区均为细河冲洪积扇。细河冲洪积扇面上缘宽9km，高程60m；扇面下缘宽28km，高程30m；扇面东西向长度40km，坡降0.75%，面积710km2。 该扇由新老二扇叠置而成。老扇分布于北部和西部，表面起伏不平，由上更新统黄色亚粘土沙砾石组成，在其南部与全新统形成为新扇并以陡坎相接，在细河地质作用下发育成一级阶地。 新扇分布于现代细河河床两岸，由全新统早期亚粘土、亚砂土及砂砾卵石组成。新扇在细河地质作用下，发育形成了低漫滩、高漫滩河床相等冲积地貌形态。 （2）基底与地质构造 沈阳地区为新华夏第二隆起带与第二沉降带之交接地带，东为华夏古地，西为下辽河断陷盆地。田庄台~苏家屯北东向断裂与细河断裂在区内相交，苏家屯以南为一北东~南西向中新生代地堑。有侏罗纪、第三系底层沉积，厚度900m。道义屯、造化屯以北为第三系煤系底层，以西为沈西大断裂。本区大部分基底为古老的太古界鞍山群花冈片麻岩、斜长角闪片麻岩类。 （3）第三系地层 第三系地层分布于高官屯、马三家以北，文官屯、细河堡以西，为胶结较差的灰色、灰绿色及灰色的砂砾岩泥岩石互层。三者是韵律沉积，但泥岩厚度有限。按其埋藏条件，自东向西、由北向南底层变厚，由中街、细河堡的40m向西至沙岭一带增至120m，其中在中街、大成、三台子、文官屯一带为突起，埋深40m。揽军屯至杨士屯、白塔堡至前谟家为两个脊状突起，埋深分别为70~80m和50~75m。 （4）第四系地层 沈阳地区覆盖层为第四系流水作用及冰川作用形成的冲洪积相及冰水沉积相地层，由更新统冰水积、冰积和上更新统及全新统冲洪积堆积物构成。底层厚度由东向西逐渐加大，东部榆树屯一带为20m，西至李官堡一带增至120m；南站至皇姑屯一带因基底凸起，厚度较小，为60~80m。底层岩相由东向西，水平相和垂直相都具有扇地分带的特点，水平向上岩相颗粒由粗(砾石、卵石、粗砂)变细(中砂、粉砂、亚砂、亚粘土)，垂直向上岩相结构由单层变为双层至多层。东部榆树屯、上木杨一带为砾卵石，层次单一，至沈阳站一带为砂砾及细砂互层，再至杨士屯一带则为砂砾石互层，且夹有多层粘性土。 4、水文地质 该地区地下水主要为第四系孔隙潜水和孔隙承压水。孔隙潜水主要赋存在全新统砂砾石层中，据抽水资料，降深3.95m时，单井水量4700m3/d，地下水水位埋深12m左右，主要接受大气降水、地表水体的渗透补给，水位随季节性变化，变幅达2m左右。含水层渗透系数80~100m/d，孔隙承压水主要赋存在中更新统砂砾石混土地层中和上更新统砂砾石中。据抽水资料，中更新统砂砾石混土层中地下水：降深10.49m时，单井出水量1614m3/d，渗透系数50~60 m/d。上更新统砂砾石中地下水：降深8.08m时，单井出水量1903.4 m3/d，渗透系数60 m/d。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、大气环境质量现状监测与评价 1、区域环境质量概况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价收集沈阳市环境保护局2018年环境质量公报中环境空气质量监测数据，监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，本项目所在地为环境空气质量二类功能区，评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。区域空气质量现状数据见下表所示。 表5 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 41 35 117.14 不达标 第95百分位数日均值 93 75 124.00 PM10 年平均质量浓度 75 70 107.14 不达标 第95百分位数日均值 149 150 99.33 SO2 年平均质量浓度 26 60 43.33 达标 第98百分位数日均值 61 150 40.67 NO2 年平均质量浓度 39 40 97.50 达标 第98百分位数日均值 72 80 90.00 CO （24小时均值） 第95百分位数日均值 1.8mg/m3 4.0mg/m3 45.00 达标 O3-8h 第90百分位数日均值 163 160 101.88 不达标 由上表可见，建设项目所在城市环境空气质量评价指标中SO2、NO2和CO的浓度值分别达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求。PM10、PM2.5、O3的浓度值不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本项目所在区域属于不达标区。 2、特征因子补充监测 辽宁兴邦环境检测有限公司于2019年5月1-7日，对项目所在地环境空气中非甲烷总烃进行 1、监测点位：厂界内1个点位，厂界下风向大潘村增设1个监测点位，共2个点位。 2、监测因子：非甲烷总烃。 3、监测频率 连续监测7天，每天至少监测4次。 为了便于对监测结果进行分析，监测期间同步记录当时的风向、风速、总云量、低云量及气压、气温。 4、分析方法、依据及检出限 各监测因子分析方法、依据及检出限见表6。 表6 监测因子分析方法、依据及检出限 单位：mg/m3 项目 分析方法 方法来源 最低检出限 非甲烷总烃 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 0.2 5、监测结果 各监测点具体监测结果详见表7。 表7 特征污染物1#、2#监测点浓度监测结果 单位：mg/m3 监测点位 监测时间 污染因子 检出率% 浓度范围 标准限值 最大超标倍数 超标率% 达标情况 项目所在地 2019年5月1-7日 非甲烷 总烃 100% 0.75-1.08 2 0 0 达标 大潘村 非甲烷 总烃 100% 0.78-1.02 2 0 0 达标 该区域环境空气监测项目非甲烷总烃可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中具体标准。 二、声环境质量现状监测与评价 1、监测时间及布点 本项目声环境质量现状由辽宁兴邦环境检测有限公司于2019年5月1-2日所测得的监测数据进行声环境质量现状评价。在本项目地址东、南、西、北四厂界中点外一米处各设1个噪声监测点位，具体监测点位见下表8。 表8 声环境质量监测点布设一览表 序 号 点位名称 1# 厂区东侧 2# 厂区南侧 3# 厂区西侧 4# 厂区北侧 2、监测因子 等效连续A声级（Leq）。 3、监测方法 按照国家规定方法或推荐方法，具体见表9。 表9 监测分析方法及仪器 分析方法及来源 分析仪器及型号 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 声级计AWA5661型 4、监测频率 连续监测2天。 5、监测结果 声学环境现状监测与评价结果见表10。 表10 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测时间 1# 2# 3# 4# 标准值 质量状况 2019年5月1日 昼 49.6 49.9 49.6 50.0 65 达标 夜 39.7 39.5 38.5 39.3 55 达标 2019年5月2日 昼 49.7 49.4 49.0 50.2 65 达标 夜 38.9 39.8 38.5 40.1 55 达标 根据表10，厂界四周噪声监测点昼、夜噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区标准的限值要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十一号路168号，项目附近无自然保护区、饮用水水源保护区等敏感目标，建设项目主要环境保护目标见表11，敏感目标示意图见附图7。 表11 环境保护目标一览表 环境要素 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 方位 距离(m) X Y 规模 人数 大气环境 4615646 512020 靓墅花园 1600户 5120 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准 NE 1334 4616047 512320 桃园花园 850户 2720 NE 1882 4615801 512690 弘泽国际 1200户 3840 NE 1869 4615956 513083 弘泽锦城 1200户 3840 NE 2366 4615369 512413 赵家小区 620户 1984 NE 1674 4612343 510407 东古村 450户 1440 SW 1833 4612403 509158 西古村 700户 2240 SW 2232 4615275 511281 大潘小学 880（师生人数） N 998 4615026 510033 沈阳市第五十八中学 1800师生人数） NW 1237 地表水 / / 细河 / 地《表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准 NE 20 项目变更后，周边环境敏感目标无变化。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准：本项目位于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中具体标准。 表12 环境空气质量标准 序号 污染因子 平均时间 污染物的浓度限值 依据 1 SO2 24小时平均 150µg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 1小时平均 500µg/m3 2 NO2 24小时平均 80µg/m3 1小时平均 200µg/m3 3 PM10 年平均 70µg/m3 24小时平均 150µg/m3 4 PM2.5 年平均 35µg/m3 24小时平均 75µg/m3 5 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 6 O3 日最大8小时平均 160µg/m3 1小时平均 200µg/m3 7 非甲烷总烃 一次（最高允许浓度） 2.0mg/m3 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中具体标准 2、环境噪声质量标准：本项目位于工业区内，声环境为3类功能区，本项目执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 表13 声环境质量标准值 单位dB(A) 噪声标准 类别 昼间 夜间 GB3096-2008 3 65 55 变更后，区域环境功能区未发生变化。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、噪声：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表14 运营期环境噪声排放限值 单位：dB（A） 标准 昼间 夜间 3类 65 55 2、大气污染物排放 本项目运营期废气非甲烷总烃均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，标准值见表15。 表15 大气污染物排放标准限值 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控点浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点 4mg/m3 厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型标准。见表16-17。 表16 饮食业油烟排放标准 规模 小型 基准灶头数 ≥1，＜3 对应灶头总率（108J/h） 1.67，＜5.00 对应排气罩面总投影面积（m2） ≥1.1，＜3.3 表17 饮食业单位油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模 小 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施去除效率（％） 60 3、固体废物排放 固体废物执行：《国家危险废物名录》（部令[2016]第39号）；《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 废水排放 本项目生活废水排放执行《辽宁省污水排放标准》（DB21/1627-2008）中排入城镇污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度，详见表18。 表18 生活污水排放标准值表 浓度单位：mg/l 排放标准 COD BOD5 NH3-N SS （DB21/1627-2008）表2 300 250 30 300 变更后，各污染物执行标准未发生变化。 |
| 总量控制指标 | 本项目废气无二氧化硫及氮氧化物的排放，废水排放总量控制指标为：COD：0.032t/a，氨氮0.0032t/a。 变更后，总量控制指标未发生变化。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、冲压生产工序（本次变更新增） 1、冲裁：使板料实现分离的冲压工序(包括冲孔、落料、修边、剖切等)。 2、弯曲：将板料沿弯曲线弯成一定的角度和形状的冲压工序。 3、拉深：将平面板料变成各种开口空心零件，或把空心件的形状、尺寸作进一步改变的冲压工序。 4、局部成形：用各种不同性质的局部变形来改变毛坯或冲压件形状的冲压工序(翻边、胀形、校平和整形工序等)。 图2 冲压生产工艺流程图 变更内容：冲压生产线为新增生产工序 图3 冲压生产线现场图 二、注塑生产工艺： 把原料颗粒通过进料斗进入集中进料区，进料区内树脂颗粒通过风机经管输至一体化注塑机内。进入注塑机的物料先加入到封闭料筒内，料筒外包覆加热圈，加热到工艺温度（树脂热熔温度235-245℃），并保持一定时间，并在一定的通过螺杆搅拌强度(转速)下均匀(塑化)→在一定压力(推力)及速度下推注到模具内(注塑成型)→在压力作用下(保压)，进行冷却(控制冷却速度)→当原料达到一定温度时（25-40℃），在一定速度下打开模具(脱模)→在一定的速度及作用力下把成品顶出模具(出模)→成品进行检查→同时检查模具脱模效果，定期在模具上喷脱模剂。 图4 注塑工艺流程图 变更内容：注塑过程采用一体化密闭生产工序，通过自动化设备严格控制生产温度。 一体化注塑机 进料区域 图5 注塑工序现场设备图 主要污染工序： 本项目已于 2018 年完成土建施工，本次为重新报批环评手续，因此无施工期污染。 运营期情况分析 1、废水 本项目废水主要为员工产生的生活废水，产生量为2.1m3/d，630m3/a。本项目产生的生活废水经化粪池处理排入市政管网。生活废水主要污染物为COD、SS、NH3-N和BOD5，则项目污水污染物排放情况见下表。 表19 生活污水污染物排放情况表 污染物 废水量 COD SS NH3-N BOD5 产生浓度（mg/L） - 300 220 25 150 产生量（t/a） 630 0.19 0.14 0.016 0.95 进入西部污水处理厂浓度（mg/L） - 210 150 20 100 排入西部污水处理厂量（t/a） 630 0.13 0.094 0.013 0.063 排放浓度（mg/L） - 50 10 5 10 排放量（t/a） 630 0.032 0.0063 0.0032 0.0063 项目变更后，各生产工序无废水排放，项目废水依旧为员工生活废水，废水产生及排放情况无变化。 2、废气 ①有机废气 本项目大气污染物主要为注塑过程中产生的少量有机废气。 根据建设单位提供资料及本项目设计资料，本项目树脂颗粒热熔温度约为235-245℃，本项目一体化注塑设备采用温度控制系统，树脂在热熔过程不会达到其热解温度（约300-340℃），故树脂在加工过程中不会发生分解反应，只有少量有机气体在热熔过程中发生挥发现象，考虑本项目注塑设备采用全密闭式，从固体颗粒物料进入注塑机至冷却后（25-40℃）成品出注塑机，全程在密闭环境中进行，高温区无流动空气，故挥发量较小，仅有少量有机废气随产品脱模过程释放。 故本项目有机废气主要为原料加热过程中的单体物质挥发及脱模剂喷涂过程中挥发（本环评以非甲烷总烃计）。根据本项目实际工艺过程，参考我国《塑料加工手册》及美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，注塑工艺有机废气产生量基本在原料量的0.01-0.04%计，原环评审批计算中按照0.04%计，综合考虑本项目生产情况，注塑工艺有机废气产生量按照原料量的0.03%计，本项目原料用量为1050t/a，故产生的非甲烷总烃量为0.315t/a，0.131kg/h。 项目变更后，因为原料用量相对减少，设备密闭一体化，对有机废气的产生可以有效控制，故项目产生的非甲烷总烃量由原环评中0.62t/a减少至0.315t/a。 ②食堂油烟 本项目设置一个食堂，厨房中的炉灶使用清洁能源，厨房废气主要为烹饪油烟废气。食堂用油量平均按0.01kg/人·次计，共有50名员工，日耗油量为1.2kg/d，年用油量约300kg/a（年工作时间300天）。一般油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，取平均值3%计算。经估算，本项目日产油烟量为0.036kg/d，年产生油烟量为10.8kg/a。按日高峰期3小时计，则高峰期食堂产生油烟的量为0.012kg/h，本项目设置1套油烟净化设施，每台抽风量为8000m3/h，去除率可达60%以上。经处理后油烟年排放量为4.32kg/a，油烟排放浓度为1.5mg/m3，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3 的标准限值要求，能够实现达标排放。 项目变更后，食堂油烟产生及排放情况无变化。 3、噪声 本项目主要噪声源放置在厂房内，混合噪声为96.7dB(A)，主要噪声设备情况见下表。 表20 主要噪声设备及所在厂房情况 序号 设备名称 数量(台/套) 单台声级值(dB(A)) 厂房混合噪声 1 注塑机 7 70 96.7dB(A) 2 进料设备 1 75 3 机器人 2 85 4 压力机 4 90 项目变更后，噪声排放略有升高。 4、固体废物 本项目冲压生产过程中边角料主要成分为废铁，为一般固体废物，产生量为100t/a，外售综合利用。 冲压设备内含有润滑油，循环使用，3年更换一次，废润滑油产生量为3t/3a，属于危废（HW08 900-214-08），由有资质单位回收。 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，劳动定员50人，年运行300天，则生活垃圾产生量为0.75t/a。 项目变更后，无废活性炭产生，新增废铁和废润滑油。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 运营期 | 有机废气（按非甲烷总烃计） | 0.315t/a | 0.315t/a |
|  |  | 食堂油烟 | 3.75mg/m3，0.0108t/a | 1.5mg/m3，0.00432t/a |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 0 |
|  |  | 废铁 | 100t/a | 0 |
|  |  | 润滑油 | 3t/3a | 0 |
| 废水 | 运营期 | 生活废水 | 630t/a | 0 |
| 噪 声 | 营运期 | 营运期间建设项目噪声主要来自生产设备，经计算厂房内混合噪声为92.3dB(A)。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响: -- |

# 环境影响分析

营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 1、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表21 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表22 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值 (μg/m3) 标准来源 NMHC 二类限区 一小时 2000.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解 2、污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表23 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 左下角坐标(o) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物 排放速率 单位 经度 经度 长度 (m) 宽度 (m) 有效 高度 (m) 1#厂房 123.134016 41.679802 29.0 97.0 100.0 5.0 NMHC 0.131 kg/h 3、项目参数 估算模式所用参数见表。 表24 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 10000 最高环境温度 40 °C 最低环境温度 -25 °C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 4、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表25 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 矩形面源 NMHC 2000.0 126.93 6.3465 / 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NMHC，Pmax值为6.3465%，Cmax为126.93ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 5、环境影响分析 项目预测结果见表。 表26 矩形面源结果表 下方向距离(m) 矩形面源 NMHC浓度（ug/m3） NMHC占标率（%） 下风向最大浓度 126.93 6.3465 下风向最大浓度出现距离 69.0 69.0 D10%最远距离 / / 由预测结果可知，本项目非甲烷总烃无组织排放，经车间通风，对环境影响较小。 同时，食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，并且油烟排放口背对敏感点，对环境影响较小。 6、大气污染物排放量核算表 表27 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量t/a 标准名称 浓度限值μg/m3 1 / 1#厂房 非甲烷总烃 生产控制、车间通风、厂区绿化 大气污染物无组织排放量核算表 4.0 0.315 无组织排放总量合计 非甲烷总烃 0.315 7、环境影响评价自查 本项目大气环境影响评价自查表见下表，项目自行监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求。 表28 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a( 评价因子 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D□ 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD( ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他( 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子（非甲烷总烃） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h c非正常占标率≤100%( c非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：非甲烷总烃 有组织废气监测□ 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受(不可以接受□ 大气环境防护距离 无 污染源年排放量 SO2：（）t/a NOx：（）t/a 颗粒物：（）t/a VOCs：（0.315）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 7、卫生防护距离 卫生防护距离计算公式： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； ABCD—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取；Qc—无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离所用参数和计算结果见表29。 表29 卫生防护距离计算结果 污染源 位置 污染物 名称 平均风速（m/s） A B C D L (m) 卫生防护距离（m） 厂房1# 非甲烷总烃 3.2 350 0.021 1.85 0.84 0.014 50 根据表28计算结果，本项目无组织排放场所计算得出的最远卫生防护距离为0.536米，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中规定“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m ”。 目前本项目在厂界周围50m范围内，没有敏感保护目标，满足卫生防护距离的设置要求。卫生防护距离包络线图见附图7。按照规定：以后不得在本项目卫生防护距离内建设居民区、学校以及医院等环境敏感点。 废气防治措施变更可行性分析 项目变更后，经建设单位设备调试核实，项目原料用量相对减少，同时项目采用树脂颗粒热熔温度约为235-245℃，本项目一体化注塑设备采用温度控制系统，树脂在热熔过程不会达到其热解温度（约300-340℃），故树脂在加工过程中不会发生分解反应，只有少量有机气体在热熔过程中发生挥发现象，考虑本项目注塑设备采用全密闭式，从固体颗粒物料进入注塑机至冷却后（25-40℃）成品出注塑机，全程在密闭环境中进行，高温区无流动空气，故挥发量较小，仅有少量有机废气随产品脱模过程释放。故项目产生的非甲烷总烃量由原环评中0.62t/a减少至0.315t/a。 通过前文预测分析，可知变更后非甲烷总烃对环境的影响较小。 同时，为进一步论证变更后有机废气通过生产控制较少排放，使无组织排放可行，评价单位委托辽宁兴邦环境监测有限公司对试生产工况满足75%以上的生产情况下，厂界无组织非甲烷总烃进行了监测。监测结果见表30。 表30 厂界无组织非甲烷总烃监测结果 点位 非甲烷总烃（mg/m3） 标准值 是否达标 1#项目厂界东 1.61-2.11 4.0 达标 2#项目厂界南 1.61-1.67 达标 3#项目厂界西 1.62-1.74 达标 4#项目厂界北 1.56-1.68 达标 由表29可知，项目变更后能否实现达标排放。 综上所述，项目变更后污染防治措施可行。 二、声环境影响分析 本项目主要噪声源放置在厂房内，厂房内混合噪声为92.3dB(A)。 1、噪声预测 根据声环境影响评价技术导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）点声源 无指向性点声源几何发散衰减基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)－20lg（r/r0） 式中：r-预测点距离声源的距离，m； r0-参考位置距离声源的距离，m； （2）等效声级计算 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式是： Leq=10lg(100.1 Leqg+100.1 Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 （3）厂界噪声预测 项目厂界噪声预测结果见表31。 表31 各厂界噪声预测表 目标 混合噪声dB(A) 声源到厂界距离(m) 墙体隔声量dB(A) 噪声贡献值dB(A) 标准值dB(A) 昼间 夜间 南厂界 96.7 17 15 52.6 65 55 西厂界 42 15 45.8 65 55 东厂界 32 15 47.1 65 55 北厂界 22 15 50.4 65 55 由上表可见，本项目建成后，东、南、西、北各厂界昼夜间噪声较小，噪声预测影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 2、防治措施 关于噪声的控制，设计中在总平面布置、设备选型等方面做如下考虑： ①将管理区与生产构筑物分开布置，产生噪音的构筑物尽可能远离管理区； ②在厂房与周边设置一定缓冲地带，布置绿化带，绿化带应尽量采用常绿乔木，降尘降噪； ③选用噪音较小的设备，将主要噪声源布置在室内并合理布局，同时加强管理，减少运行噪声对周围环境的影响。 ④将噪声影响较大的设备采取隔声、减震等措施。 三、废水环境影响分析 本项目废水主要为员工产生的生活废水，产生量为2.1m3/d，630m3/a。本项目产生的生活废水经化粪池处理后经市政管网排入西部污水处理厂。生活废水主要污染物为COD、SS、NH3-N和BOD5，则项目污水污染物排放情况见下表。本项目生活污水经化粪池处理后达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2污水处理厂允许进水标准，统一进入西部污水处理厂，本项目建成投入运营后，不会加剧区域水环境质量恶化，对地表水影响不大。 固体废物环境影响分析 废润滑油年产量为3t/3a，每3年更换一次，属于危废（HW08 900-214-08），由有资质单位回收。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 年修改单），中相关要求，危险废物贮存设施的设计原则： 1、地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； 2、必须有泄露液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； 3、设施内要有安全照明设施和观察窗口； 4、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； 5、应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5； 6、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 本项目冲压生产过程中边角料主要成分为废铁，产生量为100t/a，外售综合利用。 对于工作人员产生的生活垃圾，分类收集，可回收的出售给物资回收部门，不可回收垃圾运至村镇垃圾集中堆放点，做到日产、日清。 本项目固体废物对周边环境影响较小。 变更前后污染排放量变化汇总 表32 变更前后污染物排放量变化量汇总表 种类 污染物名称 原环评文件排放量t/a 变更后排放量t/a 变化情况t/a 大气 污染物 有机废气（按非甲烷总烃计） 0.62t/a 0.315t/a -0.305 食堂油烟 0.00432t/a 0.00432t/a 不变 生活垃圾 0 0 不变 废活性炭 0 不产生 / 废铁 不产生 0 新增废铁产生，综合利用，排放量为0，不变。 润滑油 不产生 0 新增润滑油产生，有资质单位回收，排放量为0，不变。 废水 生活废水 0 0 不变 噪声 设备噪声 混合噪声为92.3dB(A) 混合噪声为96.7dB(A) +4.4dB(A) 六、环保投资 原环评环保投资41.5万元，占总投资16000万元的0.26%，变更后项目环保投资48万元，占总投资16000万元的0.3%。 表33 环保投资估算一览表 处理对象 排污节点 环保设施名称 投资额（万元） 有机废气 运营期 注塑废气 车间换气，设置空调换气系统一套 15.0 废水 运营期 员工生活 化粪池，1座，（10m3） 5.0 固体废物 运营期 员工生活 5个垃圾箱 1.0 废润滑油 危废暂存间1座 5.0 设备噪声 运营期 生产设备 隔声、减震等措施 6.0 其他 -- 厂区绿化及硬覆盖 16.0 合计 48 总投资 16000 环保投资占总投资比例% 0.3 七、环保验收 本项目环境保护“三同时”验收内容见下表。 表34 环保“三同时”验收一览表 环保措施 验收项目 数量 验收标准 验收要求 备注 噪声控制 隔声、消声、减震等措施 / 厂界达标《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 “三同时” 抑制噪声对外 环境的影响 废气控制 车间换气 1套 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 “三同时” 减少有机废气影响 废水 化粪池（10m3） 1个 达到西部污水处理厂进水指标 “三同时” 减少废水对环境影响 固废处置 垃圾箱 5个 - “三同时” 固废日产日清 危废暂存间（10m2） 1座 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 年修改单） “三同时” 重点防渗 八、环境管理与监测计划 1、环境管理 建设项目的环保工作要纳入全面工作之中，要把环保工作贯穿到建设项目管理的各个部分。环保工作要合理布置、统一安排，使环境污染防范于未然，贯彻以防为主，防治结合的方针。日常的环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖励制度，环保管理机构要对厂区环保设备进行定期检查，并接受政府环保部门的监督。 本项目设有环保工作人员1名，负责本项目环境保护日常工作及设备维护保养，以及对污染物排放情况进行监督检查和记录。具体工作如下： （1）监理和健全规章制度，并确保制度有效落实； （2）按有关规定编制各种报告和报表，并负责呈报工作； （3）定期对生产设备及防护措施等进行检测、维修，确保设备良好稳定运行。 2、环境监测计划 要求建设单位应委托有资质的环境监测部门承担大气环境和声环境的监测工作，监测结果向当地环境保护局汇报。 根据本项目的污染特征，以及项目评价范围内环境保护敏感目标的分布情况，对建设项目的环境监测计划如下表： 表35 本项目监测计划 类别 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 无组织废气 厂界四周各设1个监测点 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 噪声环境 厂界噪声 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 生活废水 化粪池入口、排口 BOD、COD、SS、流量 1次/年 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2污水处理厂允许进水标准，统一进入西部污水处理厂

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化设施 | 达标排放 |
|  | 1#厂房 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | 员工生活废水 | 化粪池处理后排入市政管网 | 达标排放 |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 定点收集，由当地环卫部门清运 | 达标排放 |
|  | 冲压工序 | 废润滑油 | 有资质单位回收 | 达标排放 |
|  | 冲压工序 | 废铁料 | 外售综合利用 | 达标排放 |
| 噪 声 | 生产设备 | 建设项目营运期噪声主要来自设备噪声，通过厂界围墙隔声及距离衰减后厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，对周围声环境影响较小。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： -- |

# 结论与建议

1、项目概况 本项目规划占地面积33705.36平方米，总建筑面积18344平方米（计容建筑面积 46520平方米），主要建筑内容有厂房、办公楼、门卫等。 项目原以复合塑料为原材料生产仪表盘总成、保险杠总成、顶棚、侧板、门板等车身注塑零部件。本项目产品全部为汽车零部件中塑料制品部分，项目生产过程中不涉及喷涂、喷漆等工艺。拟引进设备主要有注塑设备、模压设备、试验检测设备等，预计生产能力为年产车身注塑制件10万套。 项目调整后：建设注塑生产线4条，采用密闭注塑设备4套，生产能力为年产车身注塑制件100万套。建设冲压生产线1条，年生产冲压零部件500万件。 2、环境质量现状 （1）环境空气：建设项目所在城市环境空气质量评价指标中SO2、NO2和CO的浓度值分别达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准要求。PM10、PM2.5、O3的浓度值不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本项目所在区域属于不达标区。 该区域环境空气监测项目非甲烷总烃可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中具体标准。 （2）声环境：各点环境噪声值都达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准。 3、项目污染物排放及环境影响分析 ①废气 本项目运行期会产生有机废气（按非甲烷总烃计），项目采用树脂颗粒热熔温度约为235-245℃，本项目一体化注塑设备采用温度控制系统，树脂在热熔过程不会达到其热解温度（约300-340℃），故树脂在加工过程中不会发生分解反应，只有少量有机气体在热熔过程中发生挥发现象，考虑本项目注塑设备采用全密闭式，从固体颗粒物料进入注塑机至冷却后（25-40℃）成品出注塑机，全程在密闭环境中进行，高温区无流动空气，故挥发量较小，仅有少量有机废气随产品脱模过程释放，通过前文预测分析，可知变更后非甲烷总烃对环境的影响较小。项目变更后污染防治措施可行。 ②废水 本项目废水主要为员工产生的生活废水，产生量为2.1m3/d，630m3/a。本项目产生的生活废水经化粪池处理后市政管网。生活废水主要污染物为COD、SS、NH3-N和BOD5，则项目污水污染物排放情况见下表。本项目生活污水经化粪池处理后达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2污水处理厂允许进水标准，统一进入西部污水处理厂，本项目建成投入运营后，不会加剧区域水环境质量恶化。 ③噪声 本项设备噪声通过厂界围墙隔声及距离衰减后厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，对周围声环境影响较小。 ④固废 本项目生产过程中边角料直接回用于生产，不外排。 废润滑油年产量为3t/3a，每3年更换一次，属于危废（HW08 900-214-08），由有资质单位回收。 本项目冲压生产过程中边角料主要成分为废铁，产生量为100t/a，外售综合利用。 对于工作人员产生的生活垃圾，分类收集，可回收的出售给物资回收部门，不可回收垃圾运至村镇垃圾集中堆放点，做到日产、日清。 本项目固体废物对周边环境影响较小。 4、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中规定的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。 本项目不属于《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》中规定的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 5、总量控制 本项目废气无二氧化硫及氮氧化物的排放，废水排放总量控制指标为：COD：0.032t/a，氨氮0.0032t/a。 综上所述，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本 修正）》和《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》中允许类项目。本项目在认真落实本环评提出的各项污染防治措施，加强环境管理，保证各类污染物稳定达标排放的前提下，对周围环境无明显影响。从环境保护的角度分析看，本项目变更可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 本项目平面布置图 附图3 中德沈阳高端装备制造产业园用地规划图 附图4 中德沈阳高端装备制造产业园规划布局结构图 附图5 本项目引用项目监测点位图 附图6 环境保护目标图 附图7 卫生防护距离包络线图 附件1 环评委托书 附件2 备案确认表 附件3 监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附图5  项目监测点位图

附件1委托书

附件2 备案确认表

附件3 监测报告

# Text boxes

绿化用水

0.4

2.1

2.5

2.1

2.1

新鲜水

市政管网

化粪池

生活废水

22.7

员工生活用水

1

1

3

10

冷却循环水

本项目位置

图1  项目地理位置图

图3 中德沈阳高端装备制造产业园用地规划图

本项目位置

本项目位置

图4 中德沈阳高端装备制造产业园规划布局结构图

细河

500m

大潘小学

沈阳市第五十八中学

图6 环境保护目标图

西古村

东古村

弘泽国际

靓墅花园

弘泽锦城

桃园花园

赵家小区

大潘镇

图例

— 敏感点

—评价范围

—项目位置

50m

图7  卫生防护距离包络线图

50m