建设项目竣工环境保护

验收监测报告

项目名称：辽阳县小屯宏光炉料加工厂年产3万吨铁精矿粉项目

建设单位：          辽阳市文圣区宏光炉料加工厂

编制单位：辽宁昌鑫环境工程咨询有限公司

编制日期：二零一九年六月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

| 建设单位：辽阳市文圣区宏光炉料加工厂（盖章） | 编制单位：辽宁昌鑫环境工程咨询有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：15102469298 | 电话：024-31354872 |
| 传真：/ | 传真：024-31354872 |
| 邮编：111201 | 邮编：110006 |
| 地址：辽阳市文圣区小屯镇西双庙村 | 地址：沈阳市和平区南五马路256号 |

目      录

1项目概况	1

2验收监测依据	2

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	2

3项目建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2项目建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	6

3.5生产工艺	6

3.6 项目变动情况	7

4环境保护设施	9

4.1污染物治理设施	9

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	11

5环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	13

5.1 建设项目环评项目报告表的主要结论及建议	13

5.2审批部门审批决定	14

6验收执行标准	17

7验收监测内容	18

7.1废气	18

7.2 噪声	18

8质量保证和质量控制	19

8.1监测分析方法	19

8.2人员能力	19

8.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

9验收监测结果	20

9.1 生产工况	20

9.2 污染物达标排放监测结果	20

9.3总量控制指标	23

10验收监测结论	24

10.1结论	24

10.2建议	25

# 1项目概况

项目名称：辽阳县小屯宏光炉料加工厂年产3万吨铁精矿粉项目

项目性质：新建

建设单位：辽阳市文圣区宏光炉料加工厂

建设地点：辽阳市文圣区小屯镇西双庙村

开竣工日期：2001年4月开工，2002年4月竣工（本项目为补办环评项目）

项目实际投资：本项目总投资550万元，环保投资为72万元，，环保投资占项目总投资的13.1%。

建设单位于2005年12月委托辽阳市环境保护科学研究编制了《辽阳县小屯宏光炉料加工厂年产3万吨铁精矿粉项目环境影响报告书》，辽阳市环境保护局于2006年2月14对其进行了批复，批复文号为辽市环审发[2006]1号。

工作制度和劳动定员：劳动定员10人，其中管理人员3人，工作制度为240天。

生产产品：年生产3万吨铁精矿粉。

验收范围：一条年生产3万吨铁精矿粉的生产线，及辅助工程，公用工程等设施。

根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等规定，受辽阳市文圣区宏光炉料加工厂委托，辽宁昌鑫环境工程有限公司承担该项目的环境保护验收工作。在实地勘察以及查阅有关工艺资料的基础上，于2018年8月5日编制了《辽阳县小屯宏光炉料加工厂年产3万吨铁精矿粉项目项目环境保护验收监测方案》，并于2018年8月10~11日按照监测方案的要求进行了监测。辽宁昌鑫环境工程有限公司对该项目环保设施的建设、管理等情况进行了全面检查，对该项目污染防治设施的处理能力、处理效果及污染物排放现状进行了调查和现场监测，并在此基础上编制了本验收监测报告。

# 2验收监测依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2016.9.1)；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4.24）；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，2017.10.1；

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017.11.20；

（9）《辽宁省环境保护厅关于建设项目竣工环境保护验收工作的通知》辽环发[2018]9号，2018.2.5。

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》生态环境部公告2018年第9号；2018.5.16。

## 2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

（1）《辽阳县小屯宏光炉料加工厂年产3万吨铁精矿粉项目环境影响报告书》，辽阳市环境保护科学研究，2005年12月；

（2）《关于辽阳县小屯宏光炉料加工厂年产3万吨铁精矿粉项目环境影响报告书的批复》，辽阳市环境保护局，辽市环审发[2006]1号，2006年2月14；

（3）《辽阳县小屯宏光炉料加工厂年产3万吨铁精矿粉项目环境影响报告书后评价》，丹东轻化工研究院有限责任公司，2011年12月；

（4）《辽阳县小屯宏光炉料加工厂年产3万吨铁精矿粉项目项目检测报告》，辽宁兴邦环境检测有限公司，兴邦（检）字2018第078号；

# 3项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

本项目建设于辽阳市文圣区小屯镇西双庙村，厂址中心地理坐标为东经123°22'17.09"，北纬 41°14'47.00"。，项目四周均为空地。该项目位置见图3-1，平面布置图见图3-2。

图3-1  项目地理位置

## 3.2项目建设内容

本项目建设内容主要有主体工程，辅助工程，公用工程等设施组成，主要建设内容见表3-1，主要生产设备、设施见表3-2。

表3-1  项目工程组成情况一览表

| 序号 | 工程类别 | 项目名称 | 环评及批复中要求建设内容 | 实际建设情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 生产厂房 | 建设年产3万吨铁精矿粉的一条磁选铁矿生产线 | 与环评时期要求一致 | 无变化 |
| 2 | 辅助工程 | 办公室 | 位于厂区中央，占地面积200m2。 | 与环评时期要求一致 | 无变化 |
|  |  | 沉淀池 | 两座沉淀池，占地面积500m2（2×25m×10m=500m2），容积600m3（2×25m×10m×1.2m=600m3）。 | 建设两座沉淀池，占地面积2000m2（2×40m×25m=2000m2），容积2000m3（2×40m×25m×1.0m=2000m2）。 | 沉淀池面积增加1500m2，容积增加1400m3。 |
|  |  | 尾矿库 | 尾矿库位于厂区东侧，占地面积10000m2，容积30000m3。 | 建设单位把环评时期尾矿库区域改造成3个区域，其中一个区域为尾矿库，两个区域为澄清池。改造后的尾矿库占地面积5000m2，容积15000m3。两个澄清池，占地面积分别为3000m2，2000m2，容积分别为9000m3，6000m3。尾矿库、澄清池、总占地面积为10000m2总容积为30000m3。 | 占地面积、容积与环评时期一致。 |
|  |  | 清水池 | 建设一座清水池 | 建设一座1700m2的清水池，用于收集澄清后的清楚，回用于生产。 | 无变化 |
| 3 | 储运工程 | 原料堆场 | 原料堆场位于厂区南侧。 | 与环评时期要求一致 | 原料堆场周围建设围挡 |
|  |  | 成品堆场 | 成品堆场位于厂区东侧，对堆场设置半封闭围挡等防护措施。 | 成品堆场位于厂区东侧，暂未进行半封闭 | 由于成品中含有水分，扬尘产生量很小，所以建设单位未对成品堆场进行半封闭 |
| 4 | 公用工程 | 供水工程 | 地下水井 | 与环评时期要求一致 | 无变化 |
|  |  | 供电工程 | 市政电网供应 | 与环评时期要求一致 | 无变化 |
|  |  | 供热工程 | 项目区使用电取暖 | 与环评时期要求一致 | 无变化 |
| 5 | 环保工程 | 废气处理 | 生产厂房 | 生产厂房封闭，并对原料破碎时进行喷淋加湿，减少生产过程中粉尘的产生。 | 与环评时期要求一致 | 无变化 |
|  |  | 废水处理 | 生产废水 | 选矿泥浆排入沉淀池，经沉淀后排入尾矿库，在尾矿库进一步澄清后，用泵送至生产车间循环使用，不外排。 | 选矿泥浆排入尾矿库，在尾矿库及下游澄清池进一步澄清后，进入清水池，从清水池泵送至生产车间循环使用，不外排。 | 本项目的生产废水处理不使用环评时期沉淀池，改为使用尾矿库、两个澄清池及清水池。 |
|  |  |  | 生活污水 | / | 设1座旱厕，定期清掏； | 无变化 |
|  |  | 固废处理 | 生活垃圾暂存在垃圾回收箱，定期又环卫部门清运。 | 与环评时期要求一致 | 无变化 |
|  |  |  | 建设危废暂存间一座，本项目产生的废润滑油暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处理。 | 与环评时期要求一致 | 无变化 |
|  |  |  | 破碎工序产生的岩石用于铺路 | 与环评时期要求一致 | 无变化 |
|  |  | 噪声处理 | 选用低噪声设备、产噪设备安装在封闭的生产厂房内。 | 与环评时期要求一致 | 无变化 |

表3-2  主要生产设备、设施

| 序号 | 主要设备名称 | 数量 | 规格及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂式粗破机 | 1 | 400*600 |
| 2 | 皮带运输机 | 2 | 15-25m各种型号 |
| 3 | 圆锥破碎机 | 1 | PYZ1200 |
| 4 | 格子型球磨机 | 1 | MQG1545 |
| 5 | 溢流型球磨机 | 1 | MQY1545 |
| 6 | 磁选机 | 3 | CTB718 |
| 7 | 过滤机 | 1 | ZD1530 |
| 8 | 清水泵 | 6 | 4寸 |
| 9 | 给料皮带机 | 2 | / |
| 10 | 胶泵 | 8 | 4寸 |
| 11 | 分级机 | 2 | 1500高堰式 |
| 12 | 细筛设备 | 2 | / |

## 3.3 主要原辅材料及燃料

该项目营运期原辅材料及能源消耗见表3-3。

表3-3 原辅材料及能源消耗表

| 工程类别 | 原料名称 | 2017年用量（t/a） | 贮存方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 铁矿石 | 97500 | 堆放在原料堆场，原料用防尘网进行覆盖 | 外购 |
|  | 钢球 | 200 | 库房 | 外购 |
|  | 衬板 | 30 | 库房 | 外购 |
|  | 干油 | 4 | 库房 | 外购 |
|  | 稀油 | 1 | 库房 | 外购 |
|  | 滤布 | 1 | 库房 | 外购 |
|  | 筛网 | 10 | 库房 | 外购 |
|  | 钢材 | 10 | 库房 | 外购 |
| 能源消耗 | 新鲜水 | 5万t/a | / | 自备水井 |
|  | 电 | 291万Kwh/a | / | 供电管网 |

## 3.4 水源及水平衡

生产用水主要为选矿设备生产过程中的补充水，生产废水循环使用，不外排。生活用水主要是职工生活用水。项目生产废水零排放，生活污水排入旱厕，定期清掏。本项目厂区生产水平衡图见图3-3。

图3-3 水平衡图  （t/a）

## 3.5生产工艺

外购矿石经翻斗车运至厂内后卸入粗破碎机原矿槽，然后经板式给矿机送入粗破颚式破碎机，经粗破的矿石块再进入细破工序，细破后的矿石送入磁滑轮干选机，干选出来的岩石自用，原矿经料仓送入球磨机，经二次球磨出来的矿粉进入脱水槽，经脱水槽清洗后进入分级机，经分级矿块重回二次球磨机球磨，矿粉进入磁选机，经三段磁选后过滤浓缩成为产品铁矿粉。选矿下来的尾矿打入尾矿池。生产工艺流程图，如下图3-4。

图3-4 生产工艺流程图

## 3.6 项目变动情况

本项目变化情况见表3-4。

表3-4 本项目变更情况一览表

| 序号 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两座沉淀池，占地面积500m2（2×25m×10m=500m2），容积600m3 （2×25m×10m×1.2m=600m3）。 | 建设两座沉淀池，占地面积2000m2（2×40m×25m=2000m2），容积2000m3（2×40m×25m×1.0m=2000m2）。 | 本项目建设的生产线不再使用环评时期沉淀池。 |
| 2 | 选矿泥浆排入沉淀池，经沉淀后排入尾矿库，在尾矿库进一步澄清后，用泵送至生产车间循环使用，不外排。 | 本项目生产线不使用环评时期沉淀池，选矿泥浆改为排入尾矿库，在尾矿库及其下游两座澄清池进一步澄清后，进入清水池，从清水池泵送至生产车间循环使用，不外排。 | 变化后未对周围环境产生影响。 |
| 3 | 成品堆场位于厂区东侧，对堆场设置半封闭围挡等防护措施 | 成品堆场位于厂区东侧，暂未进行半封闭 | 由于成品中含有水分，无法产生扬尘，所以建设单位未对成品堆场进行半封闭 |

参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号文）及《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）的文件要求，本项目变动情况不属于重大变动。

# 4环境保护设施

## 4.1污染物治理设施

### 4.1.1废水

- 生产废水

由于选矿对工艺用水的水质没有严格要求，因此本项目产生的废水全部循环使用，生产过程中消耗的水基本在精矿粉和尾矿库中，生产废水不外排。

本项目产生的选矿泥浆排入尾矿库，在尾矿库及下游澄清池进一步澄清后，进入清水池，从清水池泵送至生产车间循环使用，不外排。

- 生活污水

本项目建设一座旱厕，定期清掏，不外排。

尾矿库

### 4.1.2废气

（1）破碎废气

鄂式粗破机安装在封闭的厂房内，并在破碎厂房内安装喷淋装置，在进行破碎工序时对原料矿石进行喷淋抑尘，有效的减少了破碎时粉尘产生。

（2）汽车运输扬尘

本项目配备一辆洒水车，适时的对厂区及运输道路洒水抑尘，减少了车辆运输扬尘对运输路线附近的村庄以及厂区周围环境的影响。

封闭破碎车间                     洒水车

上料口半封闭                    破碎工序进料口半封闭

原料堆场周围建设围挡

### 4.1.3 噪声

本项目主要噪声源为破碎机、球磨机等，噪声源安装在封闭的厂房内，采取了隔振、降噪等治理措施。

破碎工序封闭厂房                          生产线封闭厂房

### 4.1.4 固废

本项目产生的一般固体废物主要有尾矿池、澄清池清掏的尾矿砂，以及职工生活垃圾，项目产生少量的废润滑油。项目固体废物的产生和处置情况见表4-1。

表4-1  固体废弃物的产生和处置

| 固废产生工序 | 固体废物名称 | 固体废物性质 | 产生量 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿池、澄清池 | 尾矿砂 | 一般工业固体废物 | 70000t/a | 外售 |
| 生产设备 | 废润滑油、废机油 | 危险废物 | 0.2t/a | 委托有辽宁亿丰货物储存有限公司收集处置 |
| 办公生活区 | 生活垃圾 | / | 3.6t/a | 定期收集清运 |

### 4.1.4 风险防范措施

在厂区西侧建设一座事故池，容积为2000m3，紧急情况下将生产废水及雨水排入事故池，防止出现尾矿库漫顶情况发生。本项目突发环境事件应急预案已经备案完成，备案件见附件3。

## 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

按照项目污染防治措施中提出的各项污染治理措施，本项目的环保投资包括对废水及噪声治理设施及绿化等环保设施投资方面，环保投资见表4-2。

表4-2  项目变更后环保投资一览表

| 序号 | 生产工序 | 措施 | 环评时期投资金额（万元） | 实际投资金额（万元） | 措施落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗破碎 | 喷淋装置 | 1 | 1 | 已落实 |
| 2 | 细破碎 | 车间进行封闭 | 2 | 3 | 已落实 |
| 3 | 干选机 | 车间进行封闭 | 2 | 4 | 已落实 |
| 4 | 传送带 | 廊道 | 1 | 2 | 已落实 |
| 5 | 车辆运输 | 洒水车 | 8 | 8 | 已落实 |
| 6 | 水土保持 | 44.6 | 50 | 已落实 |
| 7 | 尾矿库利旧 | 维修 | 1 | 2 | 已落实 |
| 8 | 危废暂存间 | 新建 | / | 2 | 已落实 |
| 合计 | 59.6 | 72 | / |

本项目实际总投资550万元，环保投资为72万元，环保投资占项目总投资的13.1%。

# 5环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1 建设项目环评项目报告书的主要结论及建议

本项目环境影响报告书中对废水、废气、固体废物及噪声污染防治设施效果的要求见表5-1。

表5-1  环境影响报告书提出的污染防治设施

| 类别 | 环境影响报告书中污染防治设施 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 由于选矿对工艺用水的水质没有严格要求，因此本项目产生的废水全部循环使用，生产过程中消耗的水基本在精矿粉和尾矿库中，生产废水不外排。 选矿泥浆排入沉淀池，经沉淀后排入尾矿库，在尾矿库进一步澄清后，用泵送至生产车间循环使用，不外排。 | 本项目产生的选矿泥浆排入尾矿库，在尾矿库及下游澄清池进一步澄清后，进入清水池，从清水池泵送至生产车间循环使用，不外排。 |
| 废气 | 一般采用喷嘴加湿，将喷雾器安装在产生过剩压力的地方。如破碎机给矿口的上方，破碎机排矿口处(一般安在排料胶带上)，振动筛的筛上处。此方案适宜于一级破碎工序。 建设规范化厂房，将产尘点封闭起来，将粉尘局限在一定的空间内，是保证粉尘治理达到良好效果的前提。此方案适宜于二级破碎至成品贮存的所有工序。 在物料输送时，应采用廊道输送方式，可将粉尘封闭在廊道内，避免二次扬尘污染。 汽车运输过程中产生的扬尘，本项目生产过程使用的矿石为弓长岭地区的产品。其运输路线为:弓长岭→安平→耿家→厂区。由于大部路线为标准柏油路面，只有弓长岭岭东地段为砂石路面。原材料及产品的运输路线所经环境敏感目标是弓长岭镇。为减少扬尘对上述地区的环境、作物和人体的影响，运输车辆在进料、出料时需加盖篷布并尽量绕过弓长岭镇居民居住区，同时在经过的厂区地面经常酒水，以减少二次扬尘的污染。 | 已落实： （1）破碎废气 鄂式粗破机安装在封闭的厂房内，并在破碎厂房内安装喷淋装置，在进行破碎工序时对原料矿石进行喷淋抑尘，有效的减少了破碎时粉尘产生。 （2）汽车运输扬尘 本项目配备一辆洒水车，适时的洒水抑尘，减少了车辆运输扬尘对运输路线附近的村庄以及厂区周围环境的影响。 |
| 噪声 | 选矿厂室内设备机械噪声采用隔振、降噪等治理措施后，可大大降低对环境的影响;室外设备隔离较难，但由于厂界距噪声源较远,采取上述治理措施后，厂界噪声可以符合排放标准。通过上表可以看出距噪声源50米以上，机械噪声便衰减至50 dB(A)以下。该地区地处小屯镇砖厂院内，周围无居民居住，因此通过适当的治理措施，机械噪声对周围环境、尤其是对居民的影响不大。 | 已落实： 本项目主要噪声源为破碎机、球磨机等，噪声源安装在封闭的厂房内，采取了隔振、降噪等治理措施。本项目噪声对周围环境影响较小。 |
| 固废 | 建设危废暂存库，本项目产生的危险废物暂存于暂存库，委托有资质单位进行处理。 | 已落实： 建设一座危废暂存库，面积10m2，并于有资质单位签订危废处理协议。 |

## 5.2审批部门审批决定

### 5.2.1辽阳市环境保护局关于环境影响报告书的批复

辽阳县小屯宏光炉料加工厂：

你单位报送补办的《辽阳县小屯宏光炉料加工厂年产3万吨铁精矿粉项目环境影响报告书》（报批稿）（以下简称“报告书”）收悉。根据专家评审意见，我局召开了2006年第一次建设项目审批委员会会议，根据国家环境保护法律法规及《关于开展铁矿采选企业集中整治的通知》（辽市委办发[2005]17号）（以下简称"17号文件"）文件要求，依法批复如下原则同意专家组评审意见。该工程环境影响报告书按照国家《环境影响评价技术导则》要求进行编写，内容全面，重点突出，评价标准正确，工程分析清楚，专题设置合理，污染治理措施基本可行。报告书经审批后；可以作为环境管理的依据。

- 该项目符合国家产业政策和清洁生产要求。项目投资532万元，建设年产3万吨铁精矿粉的一条磁选铁矿生产线。按照“17号文件”整治方案该项目通过整治验收，符合要求。尾矿库有资质卓位设计，施工规范，服务年限为5年。企业在落实“报告书”提出的各项要求后，从环保角度认为，项目可行。

- 企业必须落实"报告书"提出的各项环保措施，并做到以下几点：

- 企业应加强环境管理，成立环保组织，设置专门环保人员，建立和完善各项环境保护规章制度。

- 选矿废水全部排入尾矿库内循环使用，并建设事故池、排洪沟等应急系统，完善安全措施，防止出现溃坝事故时选矿废水污染环境。

- 禁止将尾矿库内选矿废渣外运，避免造成环境污染。如选矿废渣综合利用，须经环保部门论证审批后实施。尾矿渣排至地面0.5米，经市环保局批准：按"报告书"和水土保持方案要求闭库，将土坑填平造地。

- 厂房要封闭，矿石和铁精粉的存放场所要规整，铁精粉的存放要有防护措施，防止扬尘污染和流失，建设规范化厂区。

- 尾矿库坝外护坡和广区四周要搞好绿化。

- 加强矿石运输管理，应对道路进行酒水，尤其是途经村庄时必须酒水，晚22时至早6时禁止运输矿石，防止噪声和扬尘污染环境；确保附近居民的正常生产和生活。

- 辽阳县环保局负责该项目的环境保护日常监督管。

五、市环保局加大对项目的管理力度，对项目随时抽查，在2006年6月30日之前，发现不符合“报告书”环保要求和“17号文件”整治精神的，要依法责令企业停产治理；情节严重的，依法予以取缔。

### 5.2.2环评批复落实情况

辽阳市环境保护局环评批复要求及落实情况见下表5-2。

表5-2  环境影响报告书提出的污染防治设施

| 序号 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该项目符合国家产业政策和清洁生产要求。项目投资532万元，建设年产3万吨铁精矿粉的一条磁选铁矿生产线。 | 本项目建设内容和建设规模与环评发生部分变化。 由于成品中含有水分，无法产生扬尘，所以建设单位未对成品堆场进行半封闭。 本项目废水处理不使用环评时期沉淀池，改为排入尾矿库，在尾矿库及其下游两座澄清池进一步澄清后，进入清水池，从清水池泵送至生产车间循环使用，不外排。 根据相关文件确定，本项目变动情况不属于重大变动。 |
| 2 | 选矿废水全部排入尾矿库内循环使用，并建设事故池、排洪沟等应急系统，完善安全措施，防止出现溃坝事故时选矿废水污染环境。 | 已落实： 本项目生产废水循环使用，不外排。在厂区西侧建设一座事故池（容积2000m3），紧急情况下将生产废水及雨水排入事故池，防止出现尾矿库漫顶情况。本项目突发环境事件应急预案已经备案完成。 |
| 3 | 禁止将尾矿库内选矿废渣外运，避免造成环境污染。如选矿废渣综合利用，须经环保部门论证审批后实施。尾矿渣排至地面0.5米，经市环保局批准：按"报告书"和水土保持方案要求闭库，将土坑填平造地。 | 尾矿库内的尾矿砂定期清掏，用于外售烧砖。尾矿渣未排至地面0.5米，暂未开展闭库工作。 |
| 4 | 厂房要封闭，矿石和铁精粉的存放场所要规整，铁精粉的存放要有防护措施，防止扬尘污染和流失。建设规范化厂区 | 生产厂房采取封闭措施；矿石存放场所周围建设围挡，采取覆盖措施，防治扬尘产生；精铁粉中含有水分，不会产生扬尘，暂未建设防护措施。 |
| 5 | 尾矿库坝外护坡和广区四周要搞好绿化。 | 已落实： 建设单位对尾矿库及厂区四周进行了绿化工作。 |
| 6 | 加强矿石运输管理，应对道路进行酒水，尤其是途经村庄时必须酒水，晚22时至早6时禁止运输矿石，防止噪声和扬尘污染环境；确保附近居民的正常生产和生活。 | 已落实： 项目配备一辆洒水车，定时洒水抑尘。车辆运输在昼间进行，未发生扰民情况。 |

# 6验收执行标准

（1）废气排放标准

环评时期厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中周界外浓度限值，标准值见表6-1。验收阶段颗粒物排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）表7中无组织排放浓度限值，标准值见表6-2。

表6-1 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

| 污染物 | 周界外最高允许排放浓度 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 |

表6-2  《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）

| 污染物 | 周界外最高允许排放浓度 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 |

（2）噪声排放标准

环评时期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中1类标准，验收阶段厂界噪声用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准进行校核，环评时期与验收时期厂界噪声标准限值一致，标准值见表6-2。

表6-2  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 |

# 7验收监测内容

## 7.1废气

本项目无有组织排放源，只有无组织排放，无组织废气监测项目为颗粒物。

监测点位：

1#项目东厂界10m外浓度最高点；

2#项目南厂界10m外浓度最高点；

3#项目西厂界10m外浓度最高点；

4#项目北厂界10m外浓度最高点。

监测频次：连续监测2天，每点位4次/天。

## 7.2 噪声

在厂区厂界外1米处设置4个监测点位（1#～4#）。

监测点位：

1#项目东厂界外1m处；

2#项目南厂界外1m处；

3#项目西厂界外1m处；

4#项目北厂界外1m处。

监测频次：连续检测2天，每天4次，其中昼夜各2次。

# 8质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法

本项目各项监测因子监测分析方法名称、方法标准号或方法来源、分析方法的最低检出限见表8-1。

表8-1  监测分析方法一览表

| 检测类别 | 检测 项目 | 分析方法及编号 | 分析仪器及编号 | 标准方法 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 组 织 废 气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 电子天平PT-104/55S 编号：LNXB-SB-16 | 0.001mg/m3 |
|  | 气象参数 | 气象观测仪法 | 风速计 HT-628 编号：LNXB-SB-23 | - |
| 噪 声 | 厂界环境 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 声级计 AWA5688型 编号：LNXB-SB-80 | - |

## 8.2人员能力

所有参加监测人员均已按照国家要求进行上岗培训并颁发相应职位上岗证书，做到持证上岗。

## 8.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行流量校正，采样前进行现场检漏。采样和分析过程严格按照HJ 55-2000大气污染物无组织排放监测技术导则、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

## 8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行校验，采样和分析过程严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）进行。

# 9验收监测结果

## 9.1 生产工况

在8月10日、11日验收监测期间，辽阳市文圣区宏光炉料加工厂处于正常生产状态，各项环保设施运行正常，生产负荷数据见表9-1。

表9-1 生产负荷数据

| 产品名称 | 生产日期 | 设计产量（t/d ） | 实际产量（t/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁精矿粉 | 8月10日 | 125 | 100 | 80 |
|  | 8月11日 | 125 | 102 | 81.6 |

## 9.2 污染物达标排放监测结果

### 9.2.1无组织排放颗粒物监测结果与评价

辽宁兴邦环境检测有限公司于2018年8月10日~11日对本项目厂界无组织进行了监测，监测结果见表9-2，气象参数见表9-3。

表9-2  无组织排放厂界颗粒物监测结果

| 点位 | 时间 | 颗粒物（µg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1#项目东厂界10m外 浓度最高点 | 8月10日 | 245 |
|  |  | 259 |
|  |  | 237 |
|  |  | 209 |
|  | 8月11日 | 225 |
|  |  | 252 |
|  |  | 217 |
|  |  | 204 |
| 2#项目南厂界10m外 浓度最高点 | 8月10日 | 268 |
|  |  | 287 |
|  |  | 257 |
|  |  | 235 |
|  | 8月11日 | 246 |
|  |  | 268 |
|  |  | 231 |
|  |  | 228 |
| 3#项目西厂界10m外 浓度最高点 | 8月10日 | 241 |
|  |  | 252 |
|  |  | 233 |
|  |  | 216 |
|  | 8月11日 | 231 |
|  |  | 253 |
|  |  | 214 |
|  |  | 208 |
| 4#项目北厂界10m外 浓度最高点 | 8月10日 | 230 |
|  |  | 236 |
|  |  | 220 |
|  |  | 198 |
|  | 8月11日 | 206 |
|  |  | 230 |
|  |  | 199 |
|  |  | 195 |
| 标准值 | 1.0mg/m3 |
| 达标情况 | 达标 |

表9-3  气象参数

| 点位 | 时间 | 风向 | 风速（m/s） | 温度（℃） | 气压（KPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#项目东厂界10m外 浓度最高点 | 8月10日 | N | 3.3 | 27.2 | 100.2 |
|  |  | N | 3.2 | 33.6 | 99.7 |
|  |  | N | 3.1 | 23.9 | 100.1 |
|  |  | N | 1.2 | 24.8 | 100.5 |
|  | 8月11日 | N | 1.6 | 28.6 | 100.4 |
|  |  | N | 1.5 | 34.3 | 99.7 |
|  |  | N | 1.4 | 28.6 | 100.5 |
|  |  | S | 3.1 | 26.3 | 100.6 |
| 2#项目南厂界10m外 浓度最高点 | 8月10日 | N | 3.1 | 27.4 | 100.5 |
|  |  | N | 3.4 | 33.7 | 99.9 |
|  |  | N | 3.4 | 24.1 | 100.3 |
|  |  | N | 1.4 | 24.9 | 100.4 |
|  | 8月11日 | N | 1.4 | 28.8 | 100.2 |
|  |  | N | 1.7 | 34.5 | 99.9 |
|  |  | N | 1.6 | 28.7 | 100.3 |
|  |  | S | 3.3 | 26.2 | 100.7 |
| 3#项目西厂界10m外 浓度最高点 | 8月10日 | N | 3.5 | 27.3 | 100.3 |
|  |  | N | 3.1 | 33.4 | 100.1 |
|  |  | N | 3.3 | 23.9 | 100.1 |
|  |  | N | 1.1 | 24.6 | 100.5 |
|  | 8月11日 | N | 1.6 | 28.6 | 100.3 |
|  |  | N | 1.4 | 34.2 | 99.7 |
|  |  | N | 1.4 | 28.6 | 100.4 |
|  |  | S | 3.0 | 26.5 | 100.5 |
| 4#项目北厂界10m外 浓度最高点 | 8月10日 | N | 3.7 | 27.6 | 100.1 |
|  |  | N | 3.5 | 33.7 | 99.8 |
|  |  | N | 3.5 | 24.3 | 100.2 |
|  |  | N | 1.3 | 24.9 | 100.3 |
|  | 8月11日 | N | 1.3 | 28.7 | 100.4 |
|  |  | N | 1.6 | 34.3 | 99.8 |
|  |  | N | 1.5 | 28.4 | 100.3 |
|  |  | S | 2.9 | 26.6 | 100.7 |

验收监测期间，厂界无组织颗粒物排放均满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）表7中无组织排放浓度限值。

### 9.2.2噪声监测结果与评价

噪声监测项目为厂界噪声，主要声源为生产设备。厂界四周各布设噪声监测点1个，辽宁兴邦环境检测有限公司于2018年8月10日~11日对本项目厂界无组织进行了监测，连续监测两天，每天昼间、夜间各监测2次。验收监测期间，生产设备处于正常运行状态。厂界噪声监测结果见表9-4。

表9-4  厂界噪声监测结果   单位：dB（A）

| 点位 | 检测时间和时段 | 测量结果[dB(A)] | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#项目东厂界外1m处 | 8月10日 | 10:00 | 51.1 | 55 |
|  |  | 11:00 | 49.9 | 55 |
|  |  | 22:00 | 41.7 | 45 |
|  |  | 23:00 | 43.8 | 45 |
|  | 8月11日 | 10:00 | 51.3 | 55 |
|  |  | 11:00 | 51.0 | 55 |
|  |  | 22:00 | 41.9 | 45 |
|  |  | 23:00 | 42.5 | 45 |
| 2#项目南厂界外1m处 | 8月10日 | 10:00 | 50.8 | 55 |
|  |  | 11:00 | 52.3 | 55 |
|  |  | 22:00 | 42.7 | 45 |
|  |  | 23:00 | 43.1 | 45 |
|  | 8月11日 | 10:00 | 51.9 | 55 |
|  |  | 11:00 | 49.8 | 55 |
|  |  | 22:00 | 41.9 | 45 |
|  |  | 23:00 | 39.6 | 45 |
| 3#项目西厂界外1m处 | 8月10日 | 10:00 | 52.7 | 55 |
|  |  | 11:00 | 50.7 | 55 |
|  |  | 22:00 | 41.3 | 45 |
|  |  | 23:00 | 42.8 | 45 |
|  | 8月11日 | 10:00 | 51.8 | 55 |
|  |  | 11:00 | 52.8 | 55 |
|  |  | 22:00 | 41.7 | 45 |
|  |  | 23:00 | 39.3 | 45 |
| 4#项目北厂界外1m处 | 8月10日 | 10:00 | 52.5 | 55 |
|  |  | 11:00 | 50.8 | 55 |
|  |  | 22:00 | 42.7 | 45 |
|  |  | 23:00 | 41.8 | 45 |
|  | 8月11日 | 10:00 | 53.0 | 55 |
|  |  | 11:00 | 49.8 | 55 |
|  |  | 22:00 | 39.9 | 45 |
|  |  | 23:00 | 40.6 | 45 |

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，噪声各点位监测结果符合标准。

## 9.3总量控制指标

本项目正式投产运行后，生产废水循环使用，生活污水排入旱厕，定期清掏。本项目无有组织排放源，只有无组织颗粒物排放。本项目无总量控制指标。

# 10验收监测结论

## 10.1结论

- 本项目的建设地点、规模与环评一致，建设内容发生略微变动，依据相关文件要求，本项目不属于重大变动。

- 该项目根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》的规定进行了环境影响评价，落实了环评报告提出的污染防治措施和环评批复提出的要求。认真执行了建设项目“三同时”要求，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

3、验收监测期间生产工况符合验收监测要求，验收监测工作严格按有关规范进行，验收监测结果可以反映正常排污状况。

4、本项目已落实环评及批复文件中提出的各项污染防治设施，污染物排放验收监测结果如下：

（1）废水

本项目产生的选矿泥浆排入尾矿库，在尾矿库及下游澄清池进一步澄清后，进入清水池，从清水池泵送至生产车间循环使用，不外排。

（2）废气

厂界无组织颗粒物排放满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）表7中无组织排放浓度限值。

（3）噪声

从监测结果来看，厂界四周的噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类限值要求。

- 固体废物

本项目产生的一般固体废物主要有尾矿库、澄清池清掏的尾矿砂，以及职工生活垃圾，项目产生少量的废润滑油和废机油。尾矿砂外售处理，生活垃圾定期由环卫部门清运，废润滑油和废机油委托有资质单位处理。

5、辽阳市文圣区宏光炉料加工厂已按照环评文件及审批决定落实各项环境保护措施，验收监测期间生产负荷在75%以上，主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，满足验收条件，建议通过环保验收。

## 10.2建议

加强环保设施的运行及维护，确保污染物稳定达标排放。

# 附件1环评批复

# 附件2后评价批复

# 附件3应急预案备案件

# 附件4检测报告

# 附件5 危废协议

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：辽宁昌鑫环境工程咨询有限公司     填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 辽阳县小屯宏光炉料加工厂年产3万吨铁精矿粉项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 辽辽阳市文圣区小屯镇西双庙村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 黑色金属矿采选业 | 建设性质 | □新建 ( 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 东经123°22'17.09"北纬 41°14'47.00" |
|  | 设计生产能力 | 30000t/a | 实际生产能力 | 30000t/a | 环评单位 | 辽宁省环境规划院有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 辽阳市环境保护局 | 审批文号 | 辽市环审发[2006]1号 | 环评文件类型 | 环境影响报告书 |
|  | 开工日期 | 2001年4月 | 竣工日期 | 2002年4月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 |  | 环保设施监测单位 |  | 验收监测时工况 | 80-81.6 |
|  | 投资总概算（万元） | 532 | 环保投资总概算（万元） | 59.6 | 所占比例（%） | 11.2% |
|  | 实际总投资 | 550 | 实际环保投资（万元） | 72 | 所占比例（%） | 13.1% |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） | 11 | 噪声治理（万元） | 7 | 固体废物治理（万元） | 4 | 绿化及生态（万元） | 50 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2880 |
| 运营单位 | 辽阳市文圣区宏光炉料加工厂 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91211003683707354B | 验收时间 |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | —— | —— | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | —— | —— | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物

排放浓度——毫克/升

# Text boxes

建设项目所在地

选矿设备

尾矿库蒸发与渗漏、尾矿砂中含水4.7万吨/年

产品含水0.3万吨/年

入尾矿库23.7万吨/年

回用19万吨/年

新鲜水5万吨/年

铁精粉含水