海安市中医院

排污许可自行监测项目招标公告

根据国家环保有关法律法规及我院相关规定，现将我院排污许可自行监测项目进行前期公告并择期组织咨询谈判，欢迎符合要求的供应商报名参加。相关信息及要求公告如下：

一、项目内容

（一）项目名称：海安市中医院排污许可自行监测项目

（二）项目要求：

1.按照排污许可证自行监测要求监测相关因子，提供CMA检测报告，并完成（监测数据、季报、年报）在线申报,以及监测方案的制定。期间检测发现数值异常要及时指导医院进行处置，确保符合环保要求。

2.具体监测参数如下：

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 手工采样方法及个数 | 手工监测频次 | 年度次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水DW001 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 4 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893—1989 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 4 |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 4 |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/周 | 48 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T7494-1987 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 4 |
|  | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ484-2009 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 4 |
|  | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637 - 2018 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 4 |
|  | 动植物油 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637 - 2018 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 4 |
|  | 挥发酚 | 水质挥发酚的测定4-氨基替比林分光光度法 HJ503-2009 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 4 |
|  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ/T 347.2-2018 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/月 | 12 |
| 废气DA001 油烟排口 | 油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行）GB 18483-2001 附录A 金属滤筒吸收红外分光光度法 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 2 |
| 废气（无组织）污水处理站周界 | 甲烷 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 4 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 4 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 4 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）(国家环境保护总局)（2003）3.1.11.2 5.4.10.3 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 4 |
|  | 氯气 | 固定污染物排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 4 |

3. 监测方案的编制要求：

监测方案涵盖内容要完整，要符合排污单位自行监测现场评估细侧附表要求：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制。

（三）评标方式：竞争性谈判

二、供应商要求

（一）资格要求

1.投标人具有独立法人资格，具有独立签订合同和履行合同的能力；

2.营业执照具备相应资质（具有环境监测技术服务；空气污染、水污染、废料、噪声污染监测服务；企业资质代理服务。）；

3.具有《检验检测机构资质认定证书》（计量认证资质证书CMA）;

4.公司近年来资信良好，没有违法记录。

（二）递交材料要求

1.提供营业执照复印件或扫描件（原件备查）；

2.法定代表人的身份证复印件、授权委托书原件、委托代理人身份证复印件；

3.CMA资质证书；

4.项目报价表（见附件）;

5.以上所有材料必须真实有效且加盖投标单位公章；

6.投标材料需要4份（1正3副，正本加盖投标单位公章，密封包装），开标时递交。

* 请各投标人根据上述要求，将递交资料按序装订，按照要求标明序号。

三、招标说明

1.填写表格：有意参加投标的供应商请下载并填写报名表，格式见附件。

2.具体工作量明细必须实地踏勘。

3.地址：海安市宁海中路55号，现场踏勘联系人:谢光辉18901489966。

4.因中标方责任导致的相关财产安全及人身安全责任由中标方全权负责。

5.本次项目报价含：人工费、所有服务项目材料费、服务产生的所有费用、税费等一切相关费用。

6.付款方式：签订合同，服务六个月后付50%，合同履行结束后10个工作日付清。

7.本项目不接受联合体投标。

8.评标采取价格单因素的办法，以总价最低者为中标候选人，设最高限价4.5万。

9.有意参加咨询谈判的投标单位请到总务科填写报名表连同报名材料送达我院总务科。

10.报名方式：现场报名。

11.报名时间：2020年10月27日至2020年11月2日的8:00-11:30,14:00-17:00，公休节假日除外，报名截止不接受任何报名资料。

12.同时采用普通邮件方式发送电子文件，未经确认的报名请及时联系，否则，责任自负。

13.投标日未能提供完整或有效资料而被否决的，报名资料不作为佐证。

14.开标时间视报名情况由招标方另行通知。

15.报名地点：海安市中医院总务科。

16.报名邮箱：695183190@qq.com

17.联系电话：18901489966

18.联系人：谢光辉

海安市中医院

2020年10月27日

附件：

海安市中医院院内设备招标采购报价表

一、项目报价

二、服务及售后

三、监测报价表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 手工采样方法及个数 | 手工监测频次 | 年度次数 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水DW001 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 4 |  |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893—1989 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 4 |  |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 4 |  |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/周 | 48 |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T7494-1987 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 4 |  |
|  | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ484-2009 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 4 |  |
|  | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637 - 2018 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 4 |  |
|  | 动植物油 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637 - 2018 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 4 |  |
|  | 挥发酚 | 水质挥发酚的测定4-氨基替比林分光光度法 HJ503-2009 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | 4 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ/T 347.2-2018 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/月 | 12 |  |
| 废气DA001 油烟排口 | 油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行）GB 18483-2001 附录A 金属滤筒吸收红外分光光度法 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 2 |  |
| 废气（无组织）污水处理站周界 | 甲烷 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 4 |  |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 4 |  |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 4 |  |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）(国家环境保护总局)（2003）3.1.11.2 5.4.10.3 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 4 |  |
|  | 氯气 | 固定污染物排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 4 |  |
|  |  | 监测数据/季报/年报-申报、监测方案编制 |  |  |  |  |
|  |  | 合计（含税价） |  |  |  |  |

注：1、以上均为项目的含税报价，报价符合招标文件要求；

2、如招标文件没有要求分项报价可直接报总价

其它说明：

投标单位名称：

投标单位委托人：

联  系  方  式：