# GNSS/INS紧密组合系统NV-GI320

产品简介

NV-GI320紧密组合导航系统采用紧耦合技术将高精度、专业级、多通道、三系统6频GNSS接收机的原始载波相位及伪距和由高精度石英挠性加速度计及光纤陀螺集成的惯性测量单元紧密结合，具有体积小、重量轻、性价比优等特点。

NV-GI320紧密组合导航系统可提供水平姿态、航向等定姿信息，经度、纬度、高度等定位信息，以及三维加速度、角速度等惯性测量信息；可广泛应用于陆海空各领域，实现有力地导航、制导与控制 (GN&C)。

特点

- 采样频率高

- 全温补偿，独有的标定技术及方法

- 惯性辅助卫星导航重捕获技术

- 陀螺零偏稳定性≤0.5°/h

- 姿态精度优于0.05°

- 航向精度优于0.1°

- 输出协议、接口定义、外形均可根据需求进行更改

- 接双天线时，实现双天线组合功能，接单天线时，实现单天线组合功能，不接天线可现实VG功能；

应用范围

| 机载 | 车载 | 船载 |
| --- | --- | --- |
| 无人飞行器 航空测绘 光电探测稳定 | 移动测绘车 公路检测 无人驾驶 车载卫星天线 战车 | 船载天线 平台稳定 |

产品尺寸

性能指标

| 系统精度 System Accuracy | 航向/Heading | ≤0.1 deg, 1 σ |
| --- | --- | --- |
|  | 水平姿态（横滚和俯仰） Horizontal Attitude (roll & pitch) | ≤0.05 deg, 1 σ |
|  | 位置 Position | 水平/Horizontal | 1.2 m, RMS |
|  |  | 高程/Altitude | 3 m, RMS |
|  | 速度/Velocity | ≤0.1 m/s, 1 σ |
|  | GNSS失锁 No GNSS Signal (Pure INS) | 航向保持 Heading | ≤0.01 deg @ 60 s |
|  |  |  | ≤0.5 deg @ 1 hr |
|  |  | 水平姿态保持 Horizontal Attitude | ≤0.01 deg @ 60 s |
|  |  |  | ≤0.05 deg @ 1 hr |
| 器件主要特性 Device Main Parameter | 陀螺 Gyroscope | 量程/Range | ±300 deg/s |
|  |  | 零偏稳定性 Bias Stability | ≤0.5 deg/h |
|  |  | 零偏重复性 Bias Repeatability | ≤0.5 deg/h |
|  | 加速度计 Accelerometer | 量程/Range | ±10 g (可定制/customizable) |
|  |  | 零偏稳定性 Bias Stability | ≤0.5 mg |
|  |  | 零偏重复性 Bias Repeatability | ≤0.5 mg |
|  | GNSS | 三系统六频 |
| 定位时间 Time to Fix | 冷启/Cold Start | ≤50 s |
|  | 典型重捕/Typical Reacquisition | ≤1 s |
| 接口特性 Interface | 电压/Voltage | 9~36 VDC |
|  | 功耗/Power Consumption | ≤12 W @ 24 VDC |
|  | 电气接口/Electrical | RS232/RS422 |
|  | 数据更新率（可设） Data Update Rate (configurable) | 100 Hz @ 115,200 baud rate |
| 环境特性 Environmental | 工作温度/Operating Temperature | -40°C~+60°C |
|  | 存储温度/Storage Temperature | -50°C~+70°C |
|  | 振动/Vibration | 6 g @ 20~2000 Hz |
|  | 冲击/Shock | 30 g, 11 ms, 1/2 Sine |
| 物理特性 Physical | 尺寸/Size (L*W*H) | 177×118×99 mm |
|  | 重量/Weight | ≤2.5 kg |

注：1、单天线使用时，速度大于20km/h，同时收敛时间3min，航向精度可达0.1°