惯性测量单元 NV-IMU1000

产品简介

NV-IMU1000惯性测量单元产品是一款高性能、低价位的惯性测量设备，可以测量运动载体的三维角速度和加速度信息。适用于导航及控制领域。

NV-IMU1000采用高可靠性、稳定性及小型化的MEMS陀螺仪及MEMS加表，同时具备优秀的环境特性，密封设计以及严格工艺保证产品在恶劣的环境下仍能精密地测量载体的角速度、加速度等运动参数。

特点

- 采样频率高

- 全温补偿，独有的标定技术及方法

- 陀螺零偏稳定性≤10°/h

- 输出协议、接口定义、外形均可根据需求进行更改

应用范围

| 机载 | 车载 | 船载 |
| --- | --- | --- |
| 无人飞行器 航空测绘 光电探测稳定 | 公路检测 无人驾驶 车载卫星天线 战车 | 船载天线 平台稳定 |

产品尺寸

性能指标

| 激活时间 Activation Time | ≤1 s |
| --- | --- |
| 陀螺仪 Gyroscope | 零偏 Bias | ≤36 deg/h |
|  | 零偏稳定性 Bias Stability | ≤10 deg/h |
|  | 零偏重复性 Bias Repeatability | ≤18 deg/h |
|  | 非线性 Non-Linearity | ≤200 ppm |
| 加速度计 Accelerometer | 零偏 Bias | ≤0.5 mg*量程(g) |
|  | 零偏稳定性 Bias Stability | ≤0.1 mg*量程(g) |
|  | 零偏重复性 Bias Repeatability | ≤0.2 mg*量程(g) |
| 测量范围 Range | 角速度 Angular Rate | ±400 deg/s |
|  | 加速度 Acceleration | ±10 g（可定制） |
| 可靠性（预期） Reliability (predicted) | 10 Kh MTBF |
| 接口特性 Interface | 电源 Voltage&Power Consumption | 9~36 VDC, ≤3 W @ 12 VDC |
|  | 电气接口 Electrical | RS232/RS422 |
|  | 数据更新率（可设） Data Update Rate (configurable) | 100 Hz @ 115,200 baud rate |
| 使用环境 Environmental | 工作温度 Operating Temperature | -45°C ~ +85°C |
|  | 存储温度 Storage Temperature | -55°C ~ +85°C |
|  | 振动 Vibration | 6g @ 20~2000 Hz |
|  | 冲击 Shock | 100 g, 0.5 ms, 1/2 sine |
| 物理特性 Physical | 尺寸 Size (L*W*H) | 68.8 × 68 × 60 mm |
|  | 重量 Weight | ≤500 g |