采购要求

Four-wheel Electric balance heavy forklift purchase requirements

目      录

1、 关于本文的说明	3

2、 卖方的供货范围	3

3、 卖方的工作范围	3

4、 依据的标准和规范	3

5、 设备描述	3

6、 技术要求	3

1.关于本文的说明

本采购要求是对四轮电动平衡纸卷夹叉车的性能、附加设备、操作环境、安全、文件和包装的最低要求。

卖方提供的货物和文件必须满足买方的要求并且必须满足国内外的认证要求和规范。

卖方保证提供其当前最先进技术和生产工艺的设备给买方，保证设备具有良好的性能满足甲方使用的要求。

2.卖方的供货范围

- 设备铭牌（表明设备名称、主要技术参数等）

- 设备运行必需的备品备件

- 操作手册

- 提供满足中国、美国、欧盟认证要求的文件资料

3.卖方的工作范围

- 使用与维护的有关培训

- 售后服务

4.依据的标准和规范

- 中国安监部门特殊车辆管理条例

5.设备描述

1、四轮电动平衡纸卷夹叉车包括：车体、电池（进口电池）、充电器（德龙充电器）、纸抱叉（cascade）。

本次购买1台四支点电动平衡纸卷夹叉车，用于齐鲁黄河分切机圆筒纸卷搬运、装卸、堆垛等用途。

6.技术要求

6.1．1车型

名称：四支点平衡重叉车

用途：室内搬运

数量：1台

动力类型:  电动叉车

## 技术参数控制要求

| 序号 | 要求 | 是否满足（Y/N） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 额定起重量：≥2500KG。 |  |  |
|  | 载荷中心：500mm |  |  |
|  | 轮胎：实心无痕轮胎 |  |  |
|  | 货叉起升高度（带挡货架）：≥3500mm |  | 全自由提升门架 |
|  | 全自由起升高度：≥790mm |  |  |
|  | 车体长度（含属具）：≤3500mm |  |  |
|  | 车体高度: ≤2200mm |  |  |
|  | 1300＜纸卷夹张臂范围≤1600，最小承载1000KG |  |  |
|  | 门架材质为进口钢材 |  |  |
|  | 提升/驱动：全交流电机（进口品牌） |  |  |
|  | 操作安全：转弯自动减速 |  |  |
|  | 制动方式：湿碟式制动 |  |  |
|  | 电池：进口品牌（霍克、GS或荷贝克） |  |  |
|  | 电池容量：４８Ｖ／≥550AH |  |  |
|  | 电池更换方式：垂直更换+侧面更换 |  |  |
|  | 控制器原装进口或进口品牌 |  |  |
|  | 转弯半径：≤2100 mm |  |  |
|  | 需具备操作者存在感应系统（座椅安全开关） |  |  |
|  | 需具备抱夹360°旋转功能 |  |  |
|  | 行驶速度≥14Km/h （满载） |  |  |
|  | 爬坡能力≥15% |  |  |

## 6.2设备安全控制要求

| 序号 | 要求 | 是否满足（Y/N） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 符合安监部门对该区域机动车辆的使用要求。 |  |  |
|  | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 |  |  |
|  | 门架材质为进口钢材 |  |  |
|  | 需具备抱夹下降锁止功能 |  |  |
|  | 需具备操作者存在感应系统（座椅安全开关） |  |  |
|  | 需具备货叉左右侧移功能 |  |  |

## 6.3随机文件要求

| 序号 | 要求 | 是否满足（Y/N） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备供应商应提供以下符合要求的文件内容： 出厂合格证； 操行光盘； |  |  |
|  | 供应商提供的文件应为中文纸版和电子版本，电子版本可修改。 |  |  |
|  | 提供设备的操作手册、维修手册、维护保养手册。 |  |  |
|  | 提供设备的操作、清洁和维护手册 |  |  |
|  | 提供设备及其主要部件的合格证明性文件。 |  |  |
|  | 制造商提供一份设备易损件清单以及参考价格 |  |  |
|  | 装货清单。提供随机附属配件清单 |  |  |
|  | 可以提供设备说明书、图纸等文件 |  |  |

## 6.4限制条款

| 序号 | 要求 | 是否满足 （Y/N） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 应在配置清单中列出主要外购部件、外委部件，并经用户确认后，作为设备采购合同的一部分。 |  |  |
|  | 设备厂家应免费对设备使用方人员（不少于3人）进行全面培训 |  |  |
|  | 质保期：所有产品均必须由供应商提供至少1年的全免费上门保修服务，并终身维护。 |  |  |
|  | 供应商在投标文件中还需列出主要部件保修日期。 |  |  |
|  | 质保期为设备启用之日起算。供应商对设备质量问题实行保修、包换、包退等服务。 |  |  |
|  | 供应商必须提供售后技术支持中心的详细资料，提出质保期满后的收费维修和维护的内容、费用、服务方式、服务范围。 |  |  |
|  | 在任何时候，供应商均不能免除因设备本身缺陷所应负的责任，有义务对所提供的货物实行终身维护和对设备进行定期的检测与维护。 |  |  |
|  | 供应商应提供正常情况下使用的备品备件清单（包括进口备品备件）及价格，并保证3年价格不上涨，以后每三年涨幅在8%以下。 |  |  |

## 6.5售后服务

| 序号 | 要求 | 是否满足 （Y/N） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 零配件的提供： 1.供应商应提供主要备品备件的清单和价格表，并标明哪些配件是在合同期内免费提供的。 2.多提供一套易损件、备件 3.在设备使用寿命内，供应商应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺。质保期外设备出现故障时，必须先保证设备运行，维修费用后结算的原则，人工费全免，只收取配件成本费，提供设备保养周期及相应的费用 |  |  |
|  | 设备出现问题必须保证1小时响应，2小时内到达现场 |  |  |
|  | 供应商应在招标文件及合同中明确列出人工费，路途费，节假日费用明细， |  |  |

## 6.6包装以及其他要求

| 序号 | 要求 | 是否满足 （Y/N） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厂内检查和测试之后，设备应被干燥、清洁干净。还要在随机资料中提供设备短期和长期储(保)存的详细操作规程。 |  |  |
|  | 设备要有合适的外包装，外包装要有足够的强度能够满足运输和装卸要求，防雨、防潮湿、防磕碰、防振动，并标明设备总重、起吊点、重心位置、方向，以便于使用吊车吊装。 |  |  |
|  | 在运输过程中，整个货物的安全和防护工作由供应商负责，由于包装不良等而造成的任何损失，供应商承担全部损失和费用。 |  |  |
|  | 供应商可提供设备组件的编码。 |  |  |
|  | 详细说明运输及包含的其它费用 |  |  |