供应商请在截止时间之前提供如下询价文件：

- 营业执照（复印件）。

2、法定代表人负责该项目，必须提供本人身份证（盖公章）；非法定代表人负责该项目，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及受权人身份证的复印件。

3、具有医疗器械经营企业许可证；

4、投标产品须具有国家食品药品监督管理总局（CFDA）批准发给的有效医疗器械注册证；

5、产品技术偏离表（见附件一）；

6、售后服务承诺。

7、报价表（见附件二）。

严格按照招标文件顺序（1-7条）的制作询价响应文件，打印后加盖单位印章，投标文件一本正本，两本副本，并注明联系人和电话。

询价文件装订要求：档案袋密封加盖公章。

询价文件接收方式：当面送达。

询价文件接收地址：南通市跃龙南路36号（南通市口腔医院）C楼4楼采购中心

询价文件接收时间：2019年6月27日14:00~14:30。

开标时间：2019年6月27日14:30。

联系人：秦炳星，联系电话：18012881001，传真：051389898889

附件一：项目需求

超声骨刀

| 序号 | 技术性能描述 |
| --- | --- |
| 一、 | 产品名称：超声骨刀 |
| 1.1 | 用途：满足颌面外科手术的需要 |
| 二、 | 技术参数 |
| 2.1 | 工作模式：2种以上，微电脑全自动控制 |
| 2.2 | 液晶屏显示当前功率档位、水量档位、模式等信息，通过按键可调整设置，界面简单，操作方便 |
| 2.3 | 工作频率: 24-32khz 可自动搜频系统，搜索最佳工作频率，性能更稳定 |
| 2.4 | 输出声功率 : 200mW~600mW |
| 2.5 | 主机功率：≥90W |
| 2.6 | 频率调节方式: 可多级调节 |
| 2.7 | 工作振幅 : 20 ~ 80um |
| 2.8 | 切割温度: 不高于38度 |
| 2.9 | 蠕动泵流量: 0~100ml/min |
| 2.10 | 工作尖套装（含多种工作尖与骨切切割频率配套应用） 1.基本套装1套（含工作刀头放置盒和消毒盒） 2.上颌窦提升套装1套（含工作刀头放置盒和消毒盒） 3.骨切开套装1套（含工作刀头放置盒和消毒盒） 4.拔除术套装1套（含工作刀头放置盒和消毒盒） |
| 2.11 | 多功能脚踏。 |
| 2.12 | 可消毒冲洗管线 |
| 2.13 | 输液挂架（可高温消毒） |
| 2.14 | 先进的设计方便临床操作 |
| 2.15 | 具有安全保护措施和故障报警系统 |
| 3 | 手柄性能要求 |
| 3.1 | 接插式手柄 |
| 3.2 | 手柄连接管（易拆卸，可高温消毒） |
| 3.3 | 内置压电陶瓷发生器 |
| 3.4 | 手柄、泵管可高温（134℃）、高压（0.22Mpa）消毒 |
| 3.5 | 手柄架 |
| 4 | 该骨刀适用的所有工作尖的报价和优惠价明细 |

附件二：

报  价  表

| 序号 | 品名 | 型号 | 生产厂家 | 单价 （/元） | 数量 | 单位 | 总价 （/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 易损件、耗材报价： |

交货地点：医院指定地点

整机保修：     年

付款方式：货到安装验收完成，支付合同总价的90%，12个月后支付合同总价的10%

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被委托授权人：（签字或盖章）

日期：      年      月     日