循环水管道安装施工技术要求

- 项目概况：

- 项目名称：设备动力部空冷工段老化循环水管道系统拆旧换新施工。

- 数量：1套（各种规格老化管道更换与各种型号的老化管件更换）.

二、技术要求

技术性能和主要参数:

1）按原老化管道的管径大小尺寸拆旧换新施工制作安装，新更换管道为无缝流体输送管道，型号规格按材料表要求（招标邀请函附件），管道焊接施工必须达到国家标准规范要求；管道外表面除锈须至少达到St2的标准后进行二底二面的防腐处理；管道施工需达到横平竖直，固定牢固可靠，管道内部异物处理干净；试压吹扫符合规范要求。（油漆颜色待定，品牌先用金陵牌、百花牌等知名品牌，需提供合格证等质量保证书；管材需为国内知名大厂生产的产品；阀门、管件选用：良工；所有管件、管材需提供合格证与质量保证书）。

三、服务承诺：

1）执行国家标准，制作安装的设备保修一年。

2）三包期内,如发现制作质量问题,施工方负责包修包修,费用施工方负责承担。

设备采购使用单位: 丽珠集团福州福兴医药有限公司

2021年01月04日