| XVC-A3H配置表 |
| --- |
| 主要技术参数 | 基本参数 | 发动机、变速箱、底盘转向 | 主/被动安全装配、辅助操纵配置 |
|  | 整车尺寸/长宽高( mm): 5370X1928X2100 | 发动机型号: M274（2.0T L4） | 主、副驾驶座安全气囊，前排侧气囊。前排头部气帘 |
|  | 总质量（kg): 3100 | 排量(ml): 1991 | 胎压监测，ABS防抱死，制动力分配，刹车辅助 |
|  | 整备质量（kg): 2610 | 最大功率(kw): 155 | 牵引力控制，车身稳定控制，并线辅助，车道偏离预警系统，主动刹车/主动安全系统 |
|  | 轴距(mm): 3430 | 最大马力（Ps）: 211 | 前后驻车雷达 |
|  | 额定载客: 4-7 | 最大扭矩（N.m）: 350 | 倒车影像，全景摄像头 |
|  | 油耗: 8.8/8.9 | 排放标准: 国五/国六 | 定速/自适应巡航 |
|  | 油箱容积: 70L | 变速箱: 7挡手自一体变速箱 | 发动机起停，自动泊车入位 |
|  | 最高车速(km/h):185 | 驱动方式（形式）: 前置后驱 | 上坡辅助，自动驻车 |
|  | 轮胎尺寸: 245/45R19，245/50R18 | 前悬架类型: 麦弗逊式独立悬架 | 驾驶员疲劳警示系统 |
|  | 前悬: 895/1045 | 后悬架类型: 半拖曳臂式独立悬架 |  |
|  | 接近角/离去角（。): 16.5/12.5 |  |  |
| 豪华配备 | 其他配置 | 内部配置 | 电子、影音配置 |
|  | 铝合金轮毂 | 全车隔音隔热减震处理 | 后舱触控系统 |
|  | 双侧电动中滑门带防夹保护 | 不锈钢迎宾踏板 | 前后舱空调独立控制系统 |
|  | 多功能真皮方向盘，方向盘换挡拨片 | 镀铬空调出风口 | COMAND娱乐系统 |
|  | LED远/近光灯 | 个性化豪华内顶 | 双电池供电系统 |
|  | 日间行车灯 | 二排座椅（自制，加热、气动按摩、旋转，电动六向调节功能） | 22寸高清电视（手机映射、蓝牙功能） |
|  | 自动头灯 | 三排座椅（自制，带滑轨，电动四向调节功能，中扶手<含触控屏>） | 高性能逆变充电一体机1500W(直流变交流电) |
|  | 防紫外线/隔热玻璃，后排侧隐私玻璃 | 高档电动麂皮绒窗帘（中门、尾门手动） | BOSE FS-3 5.1声道 |
|  | 后视镜电动调节、电动折叠，加热、自动防眩目 | 高档柚木地板 | 车载冰箱 |
|  | 电动防夹车窗 | 氛围灯、阅读灯、豪华顶灯 | 空气净化器 |
|  | 电动尾门 | 水转印、高光泽饰板（与原车一致） | 220V/USB充电系统 |
|  | 感应雨刷 | 安全锤、医药包、灭火器、反光背心 | 外接充电系统 |
|  | Vclass高顶 | 可拆卸小桌板 |  |
|  | 伟巴斯特（舒适型）天窗 |  |  |
|  | Vclass前后包围、裙边 |  |  |
| 内饰可选颜色（标配为深紫红+咖啡色+黑色）参照公司内部色卡 |

注：配置及技术参数以实车为准，技术部对配置保留所有解释权