《链斗式连续卸船机》编制说明

(征求意见稿)

一、工作简况

1、任务来源

根据工业和信息化部办公厅文件工信厅科［2017］70号文“工业和信息化部关于印发2017年第二批行业标准制修订计划”的要求，由大连华锐重工集团股份有限公司、北京起重运输机械设计研究院负责制定行业标准《链斗式连续卸船机》，该标准项目计划编号为2017-0672T-JB，计划应完成时间为2019年。

2、主要工作过程

起草（草案、调研）阶段：接到该标准制定任务后，2017年10月初标委会组织各起草单位成立了“链斗式连续卸船机”起草工作组，由大连华锐重工集团股份有限公司和北京起重运输机械设计研究院担任主要起草工作，确定工作方案，提出进度安排，对国内外链斗式连续卸船机产品和技术的现状与发展情况进行了全面调研，同时广泛收集和检索了国内外的技术资料：①GB/T 3811-2008《起重机设计规范》、GB 6067.1-2010《起重机械安全规程 第1部分：总则》，对该标准进行了仔细的阅读并做了详细的分析笔记，综合设计制造、安装调试、使用维护方面对设备提出要求。②国际标准FEM 2 131/2 132-1997欧洲散货连续处理移动设备设计规范。经过大量的研究分析、学习比对、资料查证工作，结合实际应用经验，全面地总结和归纳，完成了行业标准《链斗式连续卸船机》草案初稿的编制工作，并组织专家对标准中的主要内容进行多次研讨和认真修改，于2019年3月12日形成标准征求意见稿，报送全国连续搬运机械标准化技术委员会进行审核。

征求意见阶段：经标委会秘书处审核完成后，2019年4月10日至5月31日，全国连续搬运机械标准化技术委员会秘书处组织在连续搬运机械标委会委员、链斗式连续卸船机生产企业及连续搬运机械标委会门户网站上，对机械行业标准《链斗式连续卸船机》（征求意见稿）进行了广泛征求意见。

二、标准编写原则和主要内容

1、编制遵循的原则

本标准根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》和GB/T20001.10-2014《标准编写规则  第10部分：产品标准》的规定编写。同时，坚持与现行有关标准协调一致。

2、标准主要内容的说明

2.1 范围

本标准规定了链斗式连续卸船机的术语和定义、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及储存等内容。适用于接卸煤炭或矿石的链斗式连续卸船机，其他散料类的链斗式连续卸船机，可参照使用。

2.2 引用文件

按照GB/T 1.1-2009给出的规则，列出了本标准的引用文件。

2.3 术语和定义

为便于理解，对标准文本中用到的链斗式连续卸船机、额定生产率、起吊清仓机能力等给出了定义。

2.4 基本参数

为便于链斗式连续卸船机的参数标准化，对链斗式连续卸船机的工作级别、额定生产率、起吊清仓机能力、机构工作进行了优选系列规划。

2.5 技术要求

①基本要求：主要对比GB/T 13561.6和JB/T 8849的相应要求。

②环境条件：提出了链斗式连续卸船机的电源、气候和风速等特殊的适用环境。

③使用性能：提出了链斗式连续卸船机的能力、相关参数及相关锚定等特殊的使用性能要求。

④安全与防护：主要对比GB 6067.1- 2010、GB/T 13561.6和GB/T 3811-2008的规定提出了链斗式连续卸船机应具有各级限位、各级保护、安全联锁、故障显示、警示与报警等。

⑤主要零部件：针对链斗式连续卸船机的主要零部件：链条、链轮、链斗、取料装置、抛料形式、盘式给料器、链斗提升系统回转、臂架系统回转、臂架俯仰机构、带式输送机、制动器、减速器、联轴器、车轮、司机室、液压系统和液压元件、润滑系统和供电系统等提出了特殊的要求。

2.6 焊接

提出了链斗式连续卸船机的焊接要求。

2.7 金属结构

提出了链斗式连续卸船机的相关结构的要求。

2.8 电气设备

主要对比GB/T 3811、GB 5226.1、GB/T 5226.2提出了链斗式连续卸船机的电气设备功能特点进行了描述，包括可编程序控制器、操作方式和保护措施等。

2.9 涂装

提出了链斗式连续卸船机的相关涂装的要求。

2.10 试验方法

该部分对链斗式连续卸船机的各种厂内、现场试验做了规定。

2.11 检验规则

该部分对链斗式连续卸船机的出厂检验和现场验收做了规定。

2.12 标志、包装、运输和贮存

该部分对链斗式连续卸船机的标志、包装、运输和贮存进行了规定。

3、解决的主要问题

链斗式连续卸船机是迅速发展起来的一种连续卸船设备，可以用来卸石灰石、煤炭、磷酸盐、矿砂和原糖等物料，最大卸船生产率已超过2000t/h，接卸最大船型为10万吨级海船。德国、日本、我国都在研制生产这种类型的产品。我国已经研制的链斗式连续卸船机有两种形式。一是悬链式，它适用于甲板驳。悬链式链斗卸船机的链斗在取料段没有刚性支架，是悬垂的，落在舱面上作业的料斗在船舶颠簸时，可以随着舱面上下浮动，所以料斗可以紧贴舱面工作，有清仓能力。另一种是L形链斗卸船机，链斗把物料挖出并提升到顶上，通过螺旋漏斗卸料器将物料卸在带式输送机上，运送到后方。L形的取料头可以旋转，臂架可以俯仰及旋转。通过自动控制，可以保证取料头按一定路线移动。

与传统的抓斗卸船机相比较，其主要优点是：

① 卸船效率高：卸船机计入清舱阶段的平均卸船效率可以达到额定生产率的0.55～0.60以上，而抓斗卸船机通常只有0.45～0.50。

② 对环境的污染小：因为除取料机头外，其物料输送路径基本上是封闭的，粉尘不易逸出。工作中没有频繁的起制动操作，故噪声也不大。

③ 能耗低：据统计其能耗为1MJ/t～1.26MJ/t，而抓斗卸船机为1.62MJ/t～1.8MJ/t。

④ 质量小：其质量一般较相同外伸距和生产率的抓斗卸船机(尤其是起重小车式抓斗卸船机)小。

⑤ 工作平稳：因为是连续性的工作方式。

⑥ 操作易于实现自动化：卸船机在每一层工作面上的取料工艺都是相似的，因此操作方便且易于实现半自动化和自动化。

该标准主要解决了以下问题：①针对接卸物料的不同，对链斗式连续卸船机机型进行了划分。②明确了不同物料可选择不同机型。③对各主要机构的工作级别及工作速度进行了规定。④就链斗式连续卸船机的取料装置进行了必要的功能说明，其作为链斗式连续卸船机的核心技术，需满足特定的性能要求。⑤盘式给料器是链斗式连续卸船机的物料转载装置，需满足特定的性能要求，保证不向机外洒料。⑥臂架俯仰机构通过液压驱动，实现链斗提升系统的铅垂上下运动，其应能满足必要的功能，同时需安全可靠运行。⑦对链斗式连续卸船机所特有的的主要零部件：链条、链轮、链斗、链斗提升系统回转、臂架系统回转等提出了特殊性能要求。

三、主要试验（或验证）情况分析

链斗式连续卸船机是一种利用链斗从船舱内挖取物料通过机上输送机系统传送至码头的散料连续式卸船机械。在各国的码头都被广泛应用，国内的许多厂家在其设计、制造、安装和使用方面已积累了丰富的经验，产品的各项指标数据要求已在产品实际应用中得到验证，所以本标准中并未涉及需要进行试验验证的条款。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及任何专利。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

链斗式连续卸船机由于具有环保、高效等特点已经成为国际公认的绿色散货卸船机，其平均卸船能力可达到额定能力的80%-90%，而其他产品只能达到 60%左右；清仓工作量小；节约能源，能耗可比抓斗卸船机降低约 20%。目前链斗式连续卸船机是深水码头卸电煤、矿石首选卸船设备，在国内外有广泛的市场。

本标准为我国自主制定，本标准的制订填补了国内空白，旨在形成标准化，提高产品的整体技术水平、促进技术进步和产业的整体发展。同时对规范链斗式连续卸船机行业的发展，推动产品的设计、制造及应用技术的进步，促进企业与国际接轨，对产品进出口贸易和技术交流都具有非常重要的意义。

据不完全统计，近五年欧洲、日本等国际市场预计将会增加约50台链斗式连续卸船机，同时，大量现有设备进入升级改造时期。印度、印尼等一带一路沿线国家码头建设等正处于高峰期，对环保型的链斗式连续卸船机都有很大需求。国内方面，近几年已有多家电厂码头相继引进了煤炭链斗式连续卸船机，未来5～10年也是电厂、钢厂在用抓斗卸船机更新换代时期，产品需求巨大，市场前景广阔。

六、与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品和样机。

本标准水平为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

连续搬运机械专业领域的标准体系框架如附图。

本标准属于连续搬运机械标准体系“装卸机械”小类，“卸船/车机”系列。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布后，建议全国连续搬运机械标准化技术委员会及时向有关质量监督检验机构通报标准中技术内容，以使标准能够更好地贯彻实施。

建议由全国连续搬运机械标准化技术委员会组织生产企业、质量监督检验单位及用户的工程技术人员进行大覆盖面的标准宣贯。

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

2016年12月计划项目申报时负责起草单位名称为大连华锐重工集团股份有限公司、北京起重运输机械设计研究院，2017年11月2日经中国中元国际工程有限公司批准，工商行政管理局核准，负责起草单位北京起重运输机械设计研究院更名为北京起重运输机械设计研究院有限公司，自2018年2月1日起正式启用北京起重运输机械设计研究院有限公司名称。

附图：